资阳港总体规划

（征求意见稿）

资阳市交通运输局

重庆西科水运工程咨询中心

二○二〇年一月

资阳港总体规划

组织单位：资阳市交通运输局

单位负责人： 曾洪光  局      长

编制单位：重庆西科水运工程咨询中心

单位负责人： 张绪进     研 究 员

总工程师：  胥润生    高级工程师

项目负责人：  周家俞     高级工程师

参加人员：    缪吉伦     研  究  员

段金宏     工  程  师

孙  鹏     工  程  师

王召兵     高级工程师

黄成林     工  程  师

卿  云     工  程  师

蒋友祥     工  程  师

齐艳萍     工  程  师

刘  杨     工  程  师

目  录

前  言	1

第一章  港口发展的现状	7

第一节  地理位置	7

第二节 自然条件	8

第三节 港口现状	9

第四节  综合评价	19

第二章  港口吞吐量和船型发展预测	23

第一节  港口经济腹地	23

第二节  港口吞吐量发展水平预测	27

第三节  船型发展预测	41

第三章  港口的性质与功能	48

第一节  港口的性质	48

第二节  港口的功能	51

第四章  港口岸线利用规划	53

第一节  岸线资源评价	53

第二节  港口岸线利用规划	61

第五章  港口总体规划	64

第一节  规划原则	64

第二节  港区划分	64

第三节  港区布置规划	65

第四节  水域布置规划	73

第五节  港界	74

第六章  港口配套设施规划	77

第一节  集疏运规划	77

第二节  供电规划	78

第三节  给排水规划	80

第四节  通信信息规划	82

第五节  港口支持系统规划	84

第七章  环境影响评价	86

第一节  港口环境现状	86

第二节  对环境可能造成的影响分析	88

第三节  环境保护规划	90

第四节  环境影响评价	93

第八章  港口总体规划与相关规划关系	95

第九章  问题与建议	102

前  言

### 一、规划背景

据史料记载，沱江航运从明朝万历年间开始变得日渐重要而发达，直到新中国成立后十数年，“沱江船工号子”应运而生。由于之前驱动船只前进的主要动力仍是来自船工们拉纤产生的动力。沱江两岸许多人靠拉纤为生，拉纤地段大多是滩多水急的地方，一旦配合不好，纤夫们就有被卷入沱江丧命的危险。为避免悲剧发生，大家自然而然地踩着节拍，跟着领号人和着嘿嘿声，一步一步拉动满载农产品的船只前行，沱江船工号子就这样应运而生。由于沱江紧接嘉陵江、涪江、岷江、宝林河、嘉定河等大小江河。号子受其地理环境以及船运交通的相互影响，因而使其他江河的号子也在沱江安下家来，形成了沱江船工号子，在沿江流域的简阳、资阳、资中、内江（现东兴区）等地的船夫中流传。

资阳市位于四川盆地中部，是成渝经济区和四川省重点发展的成都经济区的重要组成部分，是唯一同时连接成渝“双核”的区域性中心城市，是以“西部车城”为品牌的新兴工业城市，也是极具开发潜力的旅游资源城市。2019年7月8日，四川省政府第29次常务会议审议通过了《中国（四川）自由贸易试验区协同改革先行区“6+1”总体方案》，标志着资阳成为全省首批自贸试验区协同改革先行区，将享受和自贸试验区同样的省级权限下放，更好地推广学习自贸试验区政策经验，以制度创新为核心推动全面创新，充分激发市场主体活力。

近几年，我国大力实施“一带一路”、长江经济带等新的区域发展战略，东、中、西部将形成联动发展的经济增长新格局。四川省作为促进“丝绸之路经济带”与长江经济带联动发展的多极支撑”的战略地，为充分发挥成都新机场辐射带动作用，资阳市将着力构建连接“一带一路”和长江经济带的有效载体，成为全省新的增长极、成渝经济走廊的重要纽带及成渝经济区城镇化发展新的核心区。

水路交通作为综合交通运输体系的重要组成部分，对积极适应发展形势的新变化，服务社会经济发展具有重要意义。尤其是“十三五”以来，发展内河水运上升为国家战略，四川省高度重视内河水运发展，省交通运输厅已组织完成了沱江水资源调查工作，成都、资阳、自贡、泸州五市极为重视沱江航运综合开发，资阳市也开展了沱江资阳段复航研究等相关工作，资阳市经济社会发展对水运的依赖度将进一步提高，特别是产业发展、旅游资源开发对内河水运发展提出了更高要求。

根据《四川省“十三五”内河水运发展规划》及相关专项规划，全省规划的重点港区为“六港”，即宜宾港、泸州港、乐山港、广元港、南充港、广安港。同时按照“一市一港”的原则，四川省人民政府批准的《四川省内河航运发展规划》（2001-2050）将资阳港列为二类港口，同时根据《四川省交通运输厅航务管理局关于进一步明确资阳港层次的复函》，将资阳港列为四川省“一般港口”。根据主管单位提供资料，全市目前使用岸线长度约3030米。资阳港位于沱江中游，沱江河流经全市域内通航长度为74公里。全市共有通航航道351公里。多年来，由于对港口航道等水运基础设施规划和建设投入资金较少，资阳水运基础设施落后，岸线资源开发利用粗放，现有港口码头分布零散、规模小，特别是在缺乏港口总体规划的情况下，港口资阳集中开发利用及岸线利用率极低，非法码头整治及水运行业污染防治推进较为困难。

内河水运资源不仅是提升城市品质、推动港城一体化发展的重要依托，而且是四川沿江市（州）积极对接长江经济带和“一带一路”战略，实现开放发展的重大机遇。与资阳水运基础条件类似的眉山、遂宁、凉山、攀枝花、自贡等地都已陆续开展了港口总体规划编制工作，为建设港口提前谋划、储备项目。当前，沱江水运资源调查研究已经完成，沱江泸州至自贡段航道建设工作正在推进，为资阳市启动水运加速发展奠定了基础。为完善资阳市区域综合交通规划布局，加快现代立体综合交通体系建设，衔接产业布局规划，为产业发展、节能环保、水上旅游资源开发等方面提供更加有力的支撑，编制资阳港总体规划已是迫在眉睫。

根据省交通运输厅航务管理局《关于尽快完善港口总体规划的通知》（川交航计统便【2018】125号）文件要求，务必尽快启动编制资阳港口总体规划，重点规划资阳市港口岸线利用、水陆区域布置、港口区域界限、港口建设用地配置等，为后期编制和审批港区控制性详细规划提供依据，同时确保港口资源规范经营与管理。

在省级和市级有关部门的指导下，资阳市交通运输局和重庆西科水运工程咨询中心具体承担了《资阳港总体规划》的编制工作。在充分结合资阳市综合交通发展规划、临港经济区规划、沿江经济带规划、土地利用规划和城市发展规划等规划的基础上，编制单位通过广泛论证，全面深入的分析，多方征求意见，不断深化完善，数易其稿，形成了本报告。

### 二、规划编制的主要依据

1、依据文件

（1）《港口总体规划编制内容及文本格式》（交规划发〔2006〕469号），中华人民共和国交通运输部；

（2）国务院印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》 （国发[2014]39号）；

（3）国务院印发《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》（国发[2014]42号）；

（4）交通运输部关于印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025年）》的通知；

- 交通运输部制定印发《关于推进长江经济带绿色航运发展的指导意见》（交水发﹝2017﹞114号）；

（6）交通运输部发布《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》；

（7）根据省交通运输厅航务管理局《关于尽快完善港口总体规划的通知》（川交航计统便【2018】125号）文件；

（8）《四川省交通运输厅航务管理局关于进一步明确资阳港层次的复函》。

2、依据资料

（1）《长江经济带综合立体交通走廊规划（2014—2020年）》；

（2）《成渝经济区区域规划（2011-2020）》；

（3）《四川天府新区总体规划（2010-2030）》；

（4）《西部综合交通枢纽建设规划（2008-2020）》；

（5）《四川省交通运输“十三五”发展规划》；

（6）《四川省内河水运发展规划》（2008~2030）；

（7）《资阳市“十三五”内河水运发展规划》（2017）；

（8）《资阳市市域城镇体系规划和资阳市城市总体规划》（2017~2035）；

（9）《资阳市土地利用总体规划》（2006-2020年），2014调整完善版；

（10）《资阳市城市综合交通体系规划》（2016）；

（11）《资阳市全域水生态体系综合规划》（2017-2025）；

（12）资阳市中心城区消防规划，（2015-2030）；

资阳市社会经济和交通发展的相关统计资料等。

### 三、规划原则和思路

（一）规划原则

（1）优化布局原则：根据港口发展的实际特点和发展需要，结合产业布局和城市发展，通过功能调整和优化布局，实现区域内港口互助合作、协调发展，体现港、城互动协调发展的理念。

（2）统筹性原则：贯彻以综合运输体系为主轴，统筹考虑港口发展与城市发展、港口与物流系统、港口后方陆域建设与岸线资源开发保护。

（3）和谐发展原则：统筹港口与城市、社会、环境的关系，与国土、城市景观、地灾、旅游、水资源综合利用等相关规划相协调，体现以人为本、人与自然和谐的发展理念，创造和谐的发展环境。

（4）服务经济原则：以提升资阳港的综合竞争力和服务水平为目标，满足本市及沿江经济社会发展对港口的运输需求。

（5）拓展功能原则：以现代物流为重点，进一步强化资阳港在区域性立体交通体系枢纽节点功能，为临港产业发展创造条件，进一步吸引相关产业沿江集聚。

（6）可持续发展原则：充分利用现有设施，有效利用和合理开发港口岸线资源，在科学研究的基础上积极寻求新的岸线资源，并加强对岸线资源的保护，保障港口的可持续发展。

（二）规划思路

⑴ 针对资阳港的发展现状和面临的形势，深入分析资阳港发展的优势与潜力，科学定位资阳港的性质、功能，明确提出发展方向和目标。

⑵ 充分考虑相邻省区间接腹地经济社会发展对水运的需求，预测港口吞吐量。

⑶ 在资源勘查和调研论证的基础上，摸清资阳港岸线资源利用现状，综合评价岸线资源的利用情况，提出资阳港岸线利用规划。

⑷ 在资源勘查和需求预测的基础上，提出各港区的规划，以及与临港工业布局、综合交通网络和物流园区的衔接等。

⑸ 针对制约港口发展的主要问题，提出有关措施与建议。

（三）规划范围及期限

⑴ 规划范围

因资阳市除沱江外部分支流航道等级低且现多为简易客运渡口，渡口及船舶主要为解决当地群众方便出行问题和接送短途区间游客，随着公路网建设的完善，渡口及船舶基本处于停运状态，营运船舶较少，渡口及乡镇客船停靠点不纳入本次规划。根据现场调查以及相关主管部门提供资料，通过研究确定本次编制范围主要为沱江资阳段岸线及相关的陆域和水域进行规划、沱江支流阳化河、安岳及乐至部分通航支流和水库旅游码头规划。其中规划重点范围沱江资阳段通航河道长74km，自临江镇入境、雁江区伍隍镇人工滩出境，自北向南纵贯资阳市雁江区。

⑵ 规划水平年：基础年2018年，规划水平年2025年、2035年、2050年。

⑶ 规划实施路径及分阶段重点任务：

《资阳港总体规划》通过行业评审及资阳市各部门征询意见后由资阳市人民政府发布，发布后的《资阳港总体规划》将作为主管单位审批岸线及颁发港口经营许可证的依据。

根据《关于尽快完善港口总体规划的通知》（川交航计统便【2018】125号）文件及相关主管部门的要求 ，初步预计2020年完成资阳港非法码头清除及规划范围内货运作业区规范提升。2035年之前各港区旅游码头及锚地建设完成70%，2035年之前全部完成规划范围内各港区旅游作业区及锚地建设。

### 四、规划的主要结论

⑴ 港口性质与功能。资阳港的建设，依托腹地经济基础和交通运输网络优势，成为连接“一带一路”和长江经济带的有效载体，是扩大地区开放开发的重要支撑，是沱江流域外贸物资的重要通道，是川南地区综合交通枢纽的重要组成部分。是提升川南区域品牌的重要载体，资阳市建设港口城市、发展临港工业的重要依托。

⑵ 港口吞吐量预测。根据腹地经济社会发展规划、产业布局和综合交通等综合分析，预测2025年、2035年、2050年全市水路货运量分别达到640万t、743万t、928万t，客运量分别为10万、20万、36万。

⑶ 岸线利用规划。规划宜港岸线22350m，锚地岸线2800m，规划新利用岸线5800m（其中雁江港区4950m，安岳港区350m，乐至港区500m），已利用岸线1750m。

遵循“深水深用”的原则，对于可连片开发的优良宜港深水岸线，进行了合理规划，提高岸线利用率，达到了充分利用和严格保护的目的。

⑷ 港口总体规划。资阳港沱江干流雁江港区划分为12个作业区，1个综合作业区、1处海事工作码头。安岳港区规划7个旅游码头客运停靠点，乐至港区县规划4个旅游码头客运停靠点。

⑸ 衔接临江物流园区发展规划，对接侯家坪工业园区和城东物流园区，实现港口与物流园区一体化联动发展。

⑹ 根据资阳市综合交通规划，规划进出港道路与高等级公路网的衔接，预留进出港铁路，形成铁水联运、公水联运。作业区之间通过沿江高速和工业物流快速通道连接。

第一章  港口发展的现状

第一节  地理位置

### 一、地理位置

（一）港口的地理位置

资阳港位于沱江中游，属丘陵地区河港，主要为雁江港区，港口岸线多为自然岸坡。港口基础设施差，装卸货种主要为沱江沿线砂卵石等矿建材料，货物类型单一。

（二）港口对外交通

资阳市辖区内的过境高速包括内遂高速公路、遂资眉高速公路、成安渝高速、成资潼广高速公路，成渝高速公路。普速公路则有318国道（上海至拉萨）、319国道（厦门至成都）、321国道（广州至成都），川西环线、106省道亦穿境而过。2017年，资阳市完成交通运输固定资产投资57.1亿元。渝蓉高速公路全线通车，成渝高速高新区出口建成投运。完成县乡道改造170公里，硬化通村路、通社路503.4公里，实现所有行政村通水泥路油路。截至2017年末，资阳市公路通车里程12339公里，初步形成以高速公路为骨架的公路网。2018年，实现成资渝（资潼）高速公路全线开工建设，实现投资40亿，加快安岳县省道207线卧佛镇至石羊镇段快速通道、乐至县陈毅故居快速通道、省道426安岳县兴隆镇至内江永福界段改建工程建设。

铁路：境内运营铁路共两条，运营里程约86.3km，成渝铁路为客货两用普速铁路，1952年建成，1987年完成电气化改造，资阳境内设临江寺站、墨池坝站、资阳站、侯家坪站、长沙埂站，成渝高铁为时速350km的客运专线，2015年建成资阳境内设资阳北站。水运：资阳港位于沱江中游，属丘陵地区河港，占用岸线3030m，有生产性码头12个。

优越的地理位置和比较便利的集疏运条件，为资阳港的发展创造了良好条件。

第二节 自然条件

（一）气象水文

沱江流域属亚热带湿润性季风气候，具有气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，四季分明等特点。多年平均气温18℃，冬季最低平均气温7.5℃，最低气温-2.1℃。夏季最高平均气温27.2℃，最高气温39.6℃，夏季长达101天。区内降雨丰富，多年平均降雨量1058mm，年最大降雨量1376.4mm，年最小降雨量780.8mm，降雨多集中在5～10月份，常年降雨量896.5mm，约占全年降雨的84.7%。7~9月常有大雨和大暴雨，最大日降雨量达177.5mm（1962年6月22日）。该流域无大风天气，霜期短，年平均霜期22天。多年平均风速1.7m/s，最大风速14m/s；最多风向北东风。多年平均雷、电日25天。

沱江枯水期出现在每年12月至次年4月，4月下旬开始涨水，至10月下旬逐渐消退，常年洪水一般出现在每年6~9月，年洪峰频率5~8次，每次洪水涨落过程2~14天，据李家湾水文站资料，最大径流量为262.4亿m3，最小为66.2 亿m3；最大流速为3.5m/s。历史最高洪水位287.06m（1981年1月），常年洪水位高程为282.16m（吴淞高程），据推算百年一遇洪水位为286.13m。沱江流量较小，径流以降雨补给为主，上游无大型龙头水库可供径流调节。历年最大流量18200 m3/s；多年平均流量420m3/s；历年最小流量37.3m3/s；多年历时75%的流量85 m3/s；设计最低通航水位（李家湾）260.94m，五年一遇的洪水频率水位为266.5m。多年平均径流量149.3亿m3；多年平均含沙量1.045 kg/m3；汛期平均含沙量1.185kg/m3；最大含沙量5.05kg/m3；多年平均输沙量1389.4万t。

据相关资料，沱江径流量最大105.2亿m3/年，最小69.2亿m3/年。丰水期为七～九月，平均流量603m3/s，丰水之年易造成洪水灾害。枯水期为十二月至翌年三月，其中一月平均流量最小9.62m3/s，特大干旱之年曾发生短时间的断流

表1.2-1沱江多年各月平均水位统计表   单位：m

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 3459.38 | 3456.53 | 3453.96 | 3454.94 | 3460.90 | 3466.15 | 3475.18 |
| 平均 | 345.34 | 345.65 | 345.40 | 345.49 | 346.09 | 346.62 | 347.52 |
| 最高 | 346.13 | 346.01 | 345.66 | 345.98 | 347.05 | 347.12 | 349.40 |
| 最低 | 344.53 | 345.19 | 344.57 | 344.57 | 345.41 | 345.72 | 346.72 |
| 月份 项目 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 | 多年变幅 |
| 总数 | 3476.92 | 3473.89 | 3467.97 | 3462.94 | 3461.10 | 3464.24 | 13.19 |
| 平均 | 347.69 | 347.39 | 346.80 | 346.29 | 346.11 | 346.42 |  |
| 最高 | 348.64 | 348.42 | 347.81 | 346.55 | 346.31 | 346.62 |  |
| 最低 | 346.81 | 346.79 | 346.43 | 345.91 | 345.72 | 346.15 |  |

图1.2-1  沱江多年月平均流量图

（三）地貌、地质、地震

资阳境内沱江流域主要位于雁江区，雁江区境内地势起伏不大，海拔一般在390m～460m之间，相对高差一般为40m～90m。最高点是回龙乡老鸦山，海拔544m，最低点是伍隍镇的罗家坝沱江边上，海拔高程316.8m，最大高差227.2m。区境西、西北、东和东北部较高，向中央逐渐降低，并向东南倾斜。雁江区为典型的四川盆地红层丘陵区，中丘多呈连岗状，分布于区内北部，浅丘分布于区域中部及南部，中部浅丘呈馒头状，南部浅丘呈方形、桌形。区内岗丘杂陈，连绵，山脊走向不大明显，沟冲纵横曲折，谷坡平缓，境内沱江及其支流两岸，小平坝座落其间。

连岗状中丘中谷区主要分布于保和、丹山、中和的北部和临江镇、南津镇的部分地区。面积249.75平方公里，占全区总面积的15.3%，岗丘连绵起伏，谷深长曲折，丘坡高陡，丘谷之间相对高差60m～100m，坡度30°～40°，少数地方，形成驼脊状深丘深谷，沱江两岸个别地方，侵蚀基准面低，坡度较大，形成不长的V形谷。

馒头状浅丘宽谷区主要分布于区域中部的祥符镇、松涛镇、宝台镇、青水乡和东峰乡，方形浅丘区主要分布于丰裕、小院、伍隍镇的全境，丹山镇的大部和南津、中和、临江镇的少部分地区。浅丘区面积1281.38平方公里，占全区总面积的78.5%，海拔在390m～460m之间，相对高差30m～60m，谷坡平缓，受风化剥蚀严重地区，谷底宽阔，丘顶浑圆孤立呈不连续的圆顶丘；抗风化剥蚀较强的地区，常形成桌状平顶丘，并可见到小型崩塌现象。

河谷区，包括河漫滩及一、二级阶地。断续分布于沱江及其支流沿岸，面积101.2平方公里，占全区总面积的6.2%，河漫滩一般高于水面3m以内，沱江沿岸河漫滩较宽，达50m～100m，江中宽阔河段还构成河心滩地，宽100m～500m，一、二级阶地，海拔362m～410m，高出水面5m～40m，一级阶地由河流冲积而成，二级阶地由冰水堆积而成，一般阶面平整，微向河流倾斜，长1km～5km，宽0.1km～2.0km。沱江支流阳化河、九曲河、孔子溪等河流沿岸阶地较窄。沱江沿岸还分布极少数的受冰水堆积而成的三级阶地，高出河面40m～60m，宽0.2km～1km，阶面受严重的侵蚀切割，很不平整。

（1）地层岩性

雁江区境内出露于地表的地层，除沱江及其较大支流沿岸有少量的新生代第四系地层外，其余广大地区均为中生代侏罗系地层，厚度约1428m～1824m，区内的地层出露有侏罗系中统沙溪庙组（J2s）、上统遂宁组（J3S）、上统蓬莱镇组（J3P）及新生代第四系中更新统冰水及冰碛层（Q2fgl+gl）、新生代第四系上更新统冰水堆积层（Q3fgl）、新生代第四系全新统河流冲积层（Q4al）（图1-2）。

侏罗系中统上沙溪庙组地层（J2s）：出露于伍隍镇和小院镇、南津镇、丰裕镇的绝大部分地区以及祥符镇的南部，岩性以紫色、紫褐色砂质泥岩为主，夹有多层泥质粉砂岩和砂岩，泥岩普遍含炭质团块，坚硬细密，透水性较差，岩石颗粒由下向上逐渐变细，砂岩减薄，泥岩增厚，底部砂岩与下沙溪庙组地层接触，上层与遂宁组地层整合接触，未全露出，厚度402m。

侏罗系上统遂宁组地层（J3S）：出露于丹山、中和、临江、保和镇的南部以及南津、小院、丰裕镇的北部和祥符镇的大部。属较稳定的浅水湖相沉积，上部与蓬莱镇组整合接触。岩性以紫红色泥岩为主，夹泥质粉砂岩，间夹薄层石膏和长石石英砂岩，普遍含钙质结核与条带，底部与上沙溪庙组整合接触，为厚层紫红色石英砂岩。厚度360m～413m。

侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）：出露于保和镇的大部以及临江、中和、丹山、祥符镇的北部，为一套浅湖相沉积，厚666m～1027m，下部与遂宁组整合接触。岩性以紫红色泥岩为主，夹泥质粉砂岩和砂岩，局部地方可见斜层理和透镜体，砂岩以石英、长石为主，夹少量的云母及黑色矿物，胶结性较好，含水性较差，质地坚硬。地层底部为紫红、灰白色厚层状细粒长石石英砂岩，厚6m～11m，是与遂宁组分层的标志层。

新生代第四系中更新统冰水堆积及冰碛层（Q2fgl+gl）：上部为鲜棕黄色粘土，含钙质结核，下部为棕黄色粘土夹砾石，具有灰白色高岭土条带，砾石成分有石英岩、花岗岩、凝灰岩、砂岩等，分选性极差，磨圆度好。零星分布于七里坪一带。

新生代第四系上更新统冰水堆积层（Q3fgl）：零星分布于区境沱江二、三级阶地。上部为鲜棕黄色粘土或黄色砂质粘土，含铁锰结核，部分地段含钙质结核，下部为棕黄色粘土与卵砾石混合层，具灰白色高岭土条带，砾石成分为石英岩、辉绿岩、砂岩等，分选性差，磨圆度好。覆盖于上沙溪庙组、遂宁组地层之上。

新生代第四系全新统河流冲积层（Q4al）：分布于境内沱江两岸及其支流的一级阶地的河漫滩上，沱江两岸一级阶地上部为黄色、浅黄色粘质砂土，其支流为砖红色、红褐色砂质粘土，均厚1～5m。河漫滩地区具二元结构，上部为灰褐色砂土，厚2m以上，下部为砂砾石层，砾径一般3cm～5cm，成分有石英岩、花岗岩、变质岩、砂岩等。磨圆度和分选性都好。

雁江区地层较简单，基岩为侏罗系中上统沙溪庙组、遂宁组及蓬莱镇组，岩性为砂、泥岩不等厚互层或砂岩夹薄层泥岩；上覆第四系中更新统及上更新统冰碛层和冰水堆积层以及全新统冲、洪积层，岩性主要为泥质卵石、粘土夹卵石及粉质粘土等。第四系土体厚度较小，在河谷地区一般5～20m，丘坡地带一般1～3m。

在砂、泥岩互层地区，由于两种岩层的抗风化能力不同，砂岩强而泥岩弱，在长期风化作用下，泥岩易形成凹腔，加上砂岩裂隙发育，将岩体切割成块状，泥岩形成凹腔后，上部砂岩块体失去支撑，形成崩塌，这也是区内地质灾害的主要表现形式。

在厚层泥岩出露地区，由于泥岩抗风化能力弱，其内部微裂隙十分发育，在风化及洪水冲蚀作用下，泥岩易沿其结构面小块崩落，且此种过程具有长期性，由此就形成了不稳定斜坡。据本次调查，区内的不稳定斜坡均属此种类型。

区内岩层平缓，倾角一般2～6°，接近水平，因此产生基岩滑坡的可能性较小。据调查，区内滑坡主要为土质滑坡，其形成机理主要为：粉质粘土为透水层，下伏泥岩为相对隔水层，地表水渗入土体后不能继续下渗入岩体，而是沿土体与岩体接触面流动，对其进行浸润、软化，在顺向坡地区，在地下水的长期作用下，土体就沿其与基岩接触面下滑而形成滑坡。

总体来说，砂、泥岩互层的岩体结构形式是区内崩塌的主要成因，也是区内地质灾害的主要表现形式（崩塌85处，占51.2%），因此，地层岩性对区内地质灾害的影响是明显的。

（2）地质构造

雁江区地处龙泉山褶皱南翼，属川中褶皱带，威远旋扭北缘波及区，地质构造简单，未发现明显断层，向斜、背斜等构造，陡岩附近有由重力作用形成的零星小断层或小滑坡体。出露地表岩层绝大部分为平缓的单斜岩质，沱江沿岸附近略有隆起。沱江东部岩层向东北方向倾斜，沱江西部岩层向西北方向倾斜，倾角2°～8°，区域性构造裂隙不发育。

区内地质构造不发育，且未见构造形迹通过，调查过程中亦未发现因地质构造引起的地质灾害，说明地质构造对区内地质灾害的影响不明显。

（3）地震

据《资阳县志》（1985年版）记载，资阳市雁江区历史上未发生过有记载地震，2008年“5.12汶川地震”亦未造成灾害，但据调查，区内地质灾害发生在2008年5月后的共53处，占总数的54.6%，说明地震对地质灾害的形成间接影响很大。据GB18306-2001（1/400万）《中国地震动参数区划图》该工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，对应地震基本烈度为Ⅵ度，地震分组为第一组。

地震对地质灾害形成的影响主要是地震引起的水平运动和加速度、惯性力，使得地表部分处于欠稳定状态的岩土体脱离斜坡下覆基岩母体而失稳，造成地质灾害。

（4）岩土体工程地质特征

区内发育的地层主要为中生界侏罗系及第四系，岩性以砂岩、泥岩、砂、卵石、粘土及粘土夹卵石为主。

工作区地处四川盆地中部，地壳活动以缓慢抬升为主，地形普遍较为平缓，沟谷宽缓，多呈“U”行。区内工程地质条件较简单。

按岩石坚硬程度的划分标准进行分类（见表1.2-2）

岩石强度、结构级别划分标准简表

表1.2-2

| 岩 体 强 度 | 岩 体 结 构 |
| --- | --- |
|  | 级 别 | 厚度（cm） |
| 级别 | 干抗压强度（Mpa） | 软化系数 | 薄层 | ＜10 |
| 软岩 | ＜30 | ＜0.6 | 中厚层 | 10-50 |
| 较坚硬 | 30-60 | 0.6-0.8 | 厚层块 | 50-100 |
| 坚硬 | ＞60 | ＞0.8 | 块状 | ＞100 |

（5）水文地质特征

雁江区属四川中部红层丘陵区，以基岩风化层裂隙水及砂岩层间裂隙水为主，仅在沱江河谷两侧漫滩及阶地上及冰水堆积台地上有少量松散层孔隙水分布。水文地质条件的形成受岩相建造、地形地貌及气象水文等因素的影响和控制，具有独特的水文地质特征。

区内地下水按岩性及赋存方式、水理性质及水力特征，可划分为两种类型：松散堆积层孔隙水和基岩裂隙层间水。

1)松散堆积层孔隙水

分布于沱江两侧的漫滩及阶地和冰水堆积台地上。含水层主要为第四系冲积砂砾卵石层及冰水堆积粘土夹卵石层。松散层孔隙水主要分布于河漫滩和一、二年级阶地，赋存于第四系的河床冲洪积及冰水堆积物内。松散层孔隙水与河水联系较密切，一般水量较丰富，赋水性差异大，仅沿河谷底部分布。局部斜坡碎石土中含少量孔隙水，含水量小，受大气降水补给，以下降泉形式排泄或补给深部基岩裂隙水。单井涌水量一般小于100m3/d，仅局部漫滩和一级阶地单井用水量可达500m3/d～1000m3/d。在谷坡的各类松散堆积物，往往不具备储水条件，但其渗透性对沿河（谷）堆积层滑坡、崩塌等地质灾害的产生有较大影响。它们的形成通常具有多期性，因而形成堆积层渗透性在剖面和平面上的差异，弱透水带因此成为滑坡滑动带或滑动面。总体而言，松散岩类孔隙水分布面积小，其富水性也较差。

2）基岩裂隙层间水

主要赋存于砂岩裂隙、泥岩网状裂隙及它们的溶蚀孔洞中。不同的含水岩组，由于裂隙和溶蚀孔洞发育程度的差异，因而其水量差异也较大。

蓬莱镇组（J3P）含水层：厚层状砂岩与泥岩互层区内，泉水流量0.05～0.5升/秒，在泥岩为主夹中厚层砂岩的地层区内，泥岩中裂隙不发育，对地表水的渗入补给不利，因而泉流量较小，一般在0.01～0.1升/秒，单井出水量差异性大，一般在0.5～2 m3/d。

遂宁组（J3S）含水层：由于地貌与地层岩性的关系，对地下水的补给和汇集都提供了有利的条件，单井出水量一般在1.0 m3/d左右，在坡度较陡的地貌部位在0.5 m3/d左右，在沟谷里坡脚下一般可达5 m3/d，甚至可达20 m3/d。地下水水位主要随季节和降水的变化而变化，雨季水位高，出水量大，到旱季地下水位下降，出水量减少，变幅30%～50%不等。

沙溪庙组（J2S）含水层：泥岩普遍含钙质团块，是有利的富水条件，泉水流量0.01～0.1升/秒，单井出水量一般在0.5～2 m3/d，部分区域含浅层承压水，单井出水量可达5～20 m3/d。

3)地下水补给、迳流、排泄条件

基岩风化带裂隙水主要靠大气降雨补给。区内降雨较充沛，但降雨比较集中，年内分配很不均匀，这种补给是周期性的。5～10月为地下水补给期，也是地下水的峰值期，11月～翌年4月为地下水主要的消耗期，是水位、流量强烈削减季节。同时，丘陵区水库、堰塘较多，稻田广布，水文网发育，因而也受地表水的补给。根据遥感解译，雁江区林地覆盖率达22.13%，因而入渗补给条件较好。

地下水的径流和排泄条件与地形地貌密切相关。在北部中丘区、南部方形浅丘区，天然排泄强，出露泉水多。浅丘区交替和排泄条件都相对较差，出露泉水少。沟谷埋藏带地下水，主要向更低的侵蚀面潜流排泄，即由小沟向大沟，由支沟向主沟缓慢渗流。

浅层风化带裂隙水主要埋藏于沟谷地带，在浅丘区，沟谷十分发育，谷底宽阔平坦，为全区地下水主要埋藏区，分布于大部分地方。在中丘区，沟谷面积相对较少，谷底宽度一般100m～200m，地下水埋藏区面积小，主要分布于雁江区北部。

埋藏区地下水主要为在丘顶和斜坡地带由降雨入渗经裂隙运移汇集而成，同时该区分布有大量的水田和堰塘，为地下水的汇集提供了重要来源。

整个区境无统一、连续的自由水面，除河谷区地下水较连续而较丰实外，余皆为较贫乏、贫乏等级。这些对供水基本无意义的斜坡地下水却对斜坡的稳定、表部基岩的风化起着重要的作用。在其活动范围内，一是浸湿、潮湿甚至饱和斜坡岩土体，使其增重、抗剪强度降低而失稳；二是增加斜坡岩土体的动、静水压力，促使斜坡向不稳方向演化；三是润滑软弱结构面，促使欠稳定状态斜坡土体失稳。

当然降水渗入地下后，除一部分在浅部沿谷坡地带迳流、运移，还有一部分则沿构造裂隙继续下渗参与更大范围的地下水系统运移，但对区境内地质灾害形成的影响不大。

综上所述，区内地下水个别消耗于蒸发，以降水渗入补给为主，迳流途程短，多以泉及渗流方式排泄，地下水运动的水力坡度大，水交替循环强烈。这就使得地下水能够充分浸润岩土体的软弱结构（接触）面，为灾害的形成提供前提条件。

第三节 港口现状

（一）港口的发展历程及设施状况

据史料记载，沱江航运从明朝万历年间开始变得日渐重要而发达，直到新中国成立后十数年，“沱江船工号子”应运而生，主要货物为农副产品。自上世纪八、九十年代开始，由于基础设施建设加快带动砂石需求猛增，资阳港陆续形成了由众多砂石业主简单整治且分布比较零散的临时砂石码头，码头岸线多为自然岸坡，基础设施简陋，装卸工艺落后，存在安全隐患。加之受枢纽以及航道条件的限制，企业对码头建设的积极性不高，在全省内河水运加快发展的情况下，资阳市码头设施仍处于比较原始的状态，严重制约了水运事业的发展。

资阳港包括雁江港区、安岳港区、乐至港区，其中货运及客运主要集中在雁江港区，雁江港区位于沱江中游，属丘陵地区河港，雁江港区现有泊位101个，码头岸线长共计3030米，港口岸线多为自然岸坡。港口基础设施差，装卸货种主要为沱江沿线砂卵石等矿建材料，货物类型单一。目前沱江河砂石已分采区拍卖，砂石开采使用权截止日期至2022年，拥有砂石开采权砂石码头目前由同兴公司统一管理，同时存在未拥有砂石开采权零散私人砂石码头滥采乱挖对河道损坏严重，枢纽电站业主多以自身的经济利益出发，不建设或者不维护通航建筑物，严重影响沱江航运综合治理开发进程。

（二）港口吞吐量现状

目前没有港口规划，没有开展港口管理相关业务，暂时无港口企业及其相关业务。港口货物单一，主要是进港沱江砂石，无出港货物，建筑业对建材需求量持续增加，而且受当地政府及防汛部门规定“汛期沱江砂石禁止开采”政策影响，沱江砂石企业在1-6月非禁采期加大了砂石开采生产量，2018年1-6月运量131万吨，周转量702万吨公里，同比增加17%和21%，下半年，沱江主汛期，全境内砂石开采将被禁止，沱江砂石运输基本停止，致使货运量和港口吞吐量大幅度较少，甚至为零。

（二）航道现状

资阳市境内主要通航水域有沱江、阳化河、清流河等，其中沱江为Ⅶ级航道、其他水域均为等外级航道。沱江是长江上游左岸一级支流，从金堂至泸州段全长496.0km，总落差214.1m，平均比降0.43‰，航道等级为Ⅴ~Ⅶ级。沱江资阳段通航河段全长74km，自雁江区临江镇入境、雁江区伍隍镇人工滩出境。自北向南纵贯雁江区。航道现状等级为Ⅶ级，最低通航水位保证率90%，枯水航道尺度1.0×(20~25)×（100~180）m，全年可通行15~60kW拖轮和15~80吨级货船，规划航道等级为Ⅴ级。

沱江资阳段规划建设王二溪、南津驿、董家坝、临江寺4座枢纽，其中已建成王二溪、南津驿2座枢纽，其中沱江资阳段已建成王二溪枢纽回水末端有1.7km与南津驿枢纽未衔接，为回水变动段。南津驿电站进行大坝加高工程后，大坝正常蓄水位提高1.8m后回水长度由原来的16.0km增加到20.6km。

（1）南津驿枢纽

南津驿枢纽位于资阳市区下游13.7km金子滩河段，建成于1991年。原正常挡水位347.50m，为改善城区水环境，南津驿枢纽目前已经完成坝体加高1.8m，改造6孔泄洪闸，拆除121m溢流坝，新增9孔泄洪闸，对保留的217m溢流坝段加高至349.3m。大坝加高后，正常挡水位达到349.30m。枢纽运行方式按水位控制，当水位低于348.30m或汛期水头低于4m时不发电。船闸位于左岸，有效尺度为70×12×1.5m，口门宽6m。据调查，枢纽河段目前仅为区间运输，船闸已多年未运行，上、下游引航道内淤积严重。

（2）王二溪枢纽

枢纽概况:王二溪枢纽位于资阳访弘芦家村，距资阳市区25km。枢纽建成于1985年，并于1992年完成二期工程及机组改造。枢纽运行方式为：枯水期水位低于338.3m电站停机，水位高于338.3m电站开机发电；汛期水位高于341.00m，电站停机。船闸位于左岸，紧靠引水、发电建筑物布置，有效尺度为70×12×1.5m，口门宽6m。船闸采用钢质平板提升门，螺杆式启闭机操作。据调查，枢纽河段目前仅为区间运输，船闸已多年未运行。

沱江(资阳段)已建及规划梯级特性表(水运规划)     表3-1

| 枢纽 名称 | 距河口里程(km) | 建成 年份 | 正常蓄水位(m) | 回水里程(km) | 设计水头(m) | 装机 (万kW) | 船闸等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现状 | 规划 |  |
| 王二溪 | 317.0 | 1985 | 340.3 | 13.3 | 9.7 | 1.08 | Ⅶ | Ⅴ | 船闸需改造，挡水提高1.7m |
| 南津驿 | 330.3 | 1991 | 349.3 | 20.5 | 9.0 | 1.05 | Ⅶ | Ⅴ | 船闸需改造，挡水提高1.8m |
| 董家坝 | 350.8 | 规划 | 357.6 | 22.1 | 8.3 | 1.2 |  | Ⅴ |  |
| 临江寺 | 372.9 | 工可 | 366.6 | 17.2 | 9.5 | 0.90 |  | Ⅴ | 水位提高1.1m |

沱江航道(资阳段)现状表  表3-2

| 分段起讫点 | 里程 (千米) | 现状 等级 | 航道维护尺度(米) | 比降 (‰) | 过船建筑物(座) | 跨河建筑物(座) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 航深 | 航宽 | 弯曲半径 |  | 船闸 | 其它 | 桥梁 | 其它 |  |
| 沱江(资阳段合计) | 74.0 | 7 | - | - | - |  | 4 | - | 8 | 23 |  |
| 人工滩至王二溪电站 | 22.0 | 7 | 1.0 | 20.0 | 100.0 |  |  |  |  | 1 |  |
| 王二溪电站至南津驿电站 | 13.0 | 7 | 1.0 | 25.0 | 180.0 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 南津驿电站至资阳东门客运码头 | 13.0 | 7 | 1.0 | 25.0 | 180.0 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |
| 资阳东门客运码头至雁江区临江镇 | 26.0 | 7 | 1.0 | 20.0 | 180.0 |  |  |  | 1 |  |  |

第四节  综合评价

### 一、港口发展的主要特点和作用

“十三五”期间，资阳市逐渐重视航运对国民经济和社会发展的推动作用，并把推进水运发展列入资阳市“十三五”规划中。当前，沱江水运资源调查研究已经完成，沱江泸州至自贡段航道建设工作正在推进，为资阳市启动水运加速发展奠定了基础。资阳港的建设，依托腹地经济基础和交通运输网络优势，成为连接“一带一路”和长江经济带的有效载体，是扩大地区开放开发的重要支撑，是沱江流域外贸物资的重要通道，是川南地区综合交通枢纽的重要组成部分。资阳港区作为沱江中上游航运枢纽港区，随着国家“一带一路”建设、长江经济带的发展，其落后的基础设施和装卸工艺，低下的通过能力与城市建设、产业发展、水资源综合利用等矛盾日益突出。

1、是成渝经济区综合交通枢纽的重要组成部分

资阳港位于成渝经济区和四川省重点发展的成都经济区的重要组成部分，同时连接成渝“双核”的区域性中心城市，是以“西部车城”为品牌的新兴工业城市，也是极具开发潜力的旅游资源城市，资阳市境内，目前已经形成了以铁路、公路为骨干，水运为辅助的综合交通运输网。以临空经济区为中心，规划形成7条高速公路（成渝、成安渝、成资渝、内遂、遂资眉、三台至乐至、乐至至资中至南溪）、9条轨道交通（成渝铁路、成渝高铁、成自宜高铁、成南达万高铁、轨道交通资阳线、绵遂内铁路、成都城际外环线铁路、成渝中线高铁、雅眉资遂铁路）为主骨架的公铁联运立体交通网络。同时，着力构建快速通道网络，加快农村小微通道建设，实现雁江全域与天府国际机场的无缝连接。形成向北至成都、德阳，南至资阳，东至重庆、遂宁，西至眉山，即贯通南北、连接东西、市州互联四通八达的高速公路网，使资阳在成渝经济区的区位优势更加凸显。

沱江航道打通复航后，将明显改善资阳市内河航道的通航条件，提高航道通过能力和经济效益。随着资阳公路主骨架和铁路主干线建成，将实现水运与公路、铁路等运输方式的有机衔接，发展多式联运，发挥各种运输方式的比较优势和组合效益。水运将与公路、铁路共同形成综合运输体系，有利于优化交通运输系统和大件运输，降低社会综合物流成本，构建现代综合运输结构，从而构筑资阳四通八达、经济、便捷的综合运输大通道。届时，便利的水、陆交通和物流体系将为资阳乃至成渝经济的快速发展提供便捷条件，也将成为成渝经济区和四川省重点发展的成都经济区发展的重要组成部分。

2、是临港产业发展，对外开发开放的重要支撑

港口作为能源、原材料和外贸物资运输的主要节点或枢纽，在工业和开发区的临港工业布局及发展中体现了先导性、基础性作用。同时，港口的发展增强了地区商贸流通优势，改善了投资环境，提升了区域综合竞争力，在吸引外资、服务外向型经济发展中起到了重要作用，使得资阳沿江地区近年来成为承接成渝产业和资本转移的热点地区。

资阳依托水运布局沿江产业带和沿江乡镇体系，建设资阳经济技术开发区等大型国家级工业园区，发展港口经济，已成为资阳经济发展战略的重要组成部分。水运在资阳具有可期发展，为沿江产业提供了低成本物流通道，有利于提高产业竞争力，将加快区域生产要素向沱江沿线聚集，是临港产业发展和沿江产业带形成的主要推动因素，将促进依托水运的冶金、装备、能源等支柱产业的聚集，将为资阳带来新的发展机遇。

3、对增加地区竞争力，具有重要的促进作用。

在长江经济带战略等国家战略指导下，资阳水运迎来了新的发展契机，也成为直接对接长江经济带建设、服务成渝经济发展大局中的现实落脚点。以水运为区域协同发展发挥先行引导作用，全面形成沿沱江的经济发展带，沱江水道与国家重要铁路干线、国家高速公路网形成水陆一体、优势互补、四通八达的高效物流网络。将长江经济带战略通过沱江向周边沿江城市形成对接，对资阳适应新常态经济形势，优化服务模式，切实降低地区物流成本，增加地区竞争力，具有重要的促进作用。

4、是建设港口物流园区的重要载体

随着《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》（国发[2014]42号）的出台，资阳市依托港口加快发展港口物流业的步伐。物流业的协调发展是区域经济发展的重要支撑，可以有效促进市场整合，推动区域联运和区域产业提升。而港口是物流园区对外输送的重要载体，目前城东新区现代物流园区已基本建成投运。

5、是符合可持续发展的运输方式

水运具有运能大、运距长、能耗小、成本低、占地少、污染轻等优势。当前经济社会快速发展与土地、能源等资源紧缺的矛盾日益突出，承受的环境压力越来越大。与其他运输方式相比，发展水运占用土地少；运输成本方面，水运单位运价只有铁路的三分之一、公路的十分之一；能耗方面，水运单位运量的能耗只有火车的五分之二、汽车的九分之一；污染方面，水运单位运量的主要污染排放物二氧化碳和碳氢化合物远远低于火车和汽车。因此，发展内河水运有助于有效利用自然资源，改善自然生态环境，促进人与自然和谐共存，是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、实现可持续发展的具体体现，也是交通走资源节约、环境友好发展之路的必然要求。

### 二、存在的问题

近年来，资阳港虽得到了一定的发展，但与其所处的特殊地理位置和在四川乃至西部地区港口中应有的地位，以及与腹地经济发展对港口的需求相比，目前仍存在较大的差距，主要表现在以下几个方面：

1．市内航电枢纽建设尚未形成梯级开发，难以发挥沱江河干流的综合效益

沱江资阳段已有2座枢纽且已建成，王二溪电站与南津驿电站彼此相衔接，形成库区航道，库尾存在变动回水区及天然河段，其余航道均完全渠化河段只占8％。沱江枯水流量较小，另外受电站调峰影响，枯水期水深不足。目前沱江处于区间、间断通航状态。已建水电枢纽不连续，枢纽间水位不衔接，枯水期又受电站调蓄水影响，造成了新的碍航状况，不能正常航行，沱江资阳段综合效益得不到实现，难以发挥航运运输量大，营运成本低的优势，难以实现大宗物质运输。

2.受制于下游梯级规划建设进程。

沱江是长江上游左岸一级支流，从金堂至泸州段全长496.0km，总落差214.1m，平均比降0.43‰，航道等级为Ⅴ~Ⅶ级。沱江干流(金堂县赵镇三江汇口至泸州河口)共26级梯级开发方案。其中资阳境内董家坝和临江寺枢纽处于前期规划方案阶段，同时下游内江、自贡、泸州各市梯级建设未完成，水位无法衔接，导致船舶仅能区间范围通航，目前泸州以上常年可通行6t~80吨级货船，泸州河段丰水期可行300t驳船、枯水期减至50~80吨级货船。航道连续通航里程受梯级建设限制，区间短途通航意味着航运辐射范围的减少和运营成本的增加，沱江资阳段乃至干流的水运效益无法充分发挥，航运发展受阻严重。

3．航道维护不力，航线恶化

基层河道主管部门对水下采砂的深度和宽度监管手段有限，作业单位根据实际情况不一定完全按照年度采砂实施方案开采，存在影响通航秩序的风险。自2009年国家实行燃油税改革取消航道养护费征收后，航道维护缺乏稳定资金来源，致使航道得不到及时维护。目前，我市沱江航道里程74公里未进行有效维护，沱江干线航道恶化。

4．基础设施建设滞后

沱江年均流量偏低，目前航道为Ⅶ级，通航标准低，航道多为自然状况，缺乏相关的配套设施(如航标设施，航道维护船)。港口基础设施普遍较差，多数泊位利用自然岸坡进行装卸作业。水运是本地区综合交通运输体系最薄弱的环节，主要用于修建乡镇客渡码头，相对公路、铁路，水运基础设施投入很少，水运对区域经济的发展不能起到推动作用。水运基础设施落后，难以适应内河运输规模化、船舶大型化的发展趋势，严重制约了水运在综合运输体系中的竞争力。

5．船舶运营效率低

沱江资阳段狭窄弯曲，水流湍急，比降大，多滩险。受航道和船闸尺度限制，船舶吨位和船队规模几十年变化不大，只能在库区期间航行，船舶技术状况普遍比较陈旧落后，另受港口原始落后的装卸工艺制约，船舶无法加速周转，生产效率难以提高。加之沿江农田灌溉用水逐年增大，用水矛盾突出，航道水深不能保证，枯水期船舶减载20~40%航行，进一步降低了船舶运营效率。

第二章  港口吞吐量和船型发展预测

第一节  港口经济腹地

### 一、资阳港腹地范围

资阳市位于四川盆地腹心偏西南，北靠成都市金堂县、简阳市，德阳市中江县；南连内江市东兴区、重庆市荣昌县；东接遂宁市安居区、大英县，重庆市潼南县、大足县；西邻眉山市仁寿县。资阳市是四川唯一一座同时连接成渝“双核”的区域性中心城市。

沱江为长江支流，地区性河流。沱江流域内矿产资源丰富，土地肥沃，人群齐集，沿江两岸，城镇多，工矿企业多，同时是四川省粮、棉、油、糖等主要产区之地，流域内矿产有铜矿、石棉、煤、铁，自贡一带的井盐，富顺、泸州的天然气极为丰富。流域内还盛产粮食和经济作物，果城金堂、甜城内江、盐城自贡、酒城泸州等物资为水运发展创造了条件。沱江干流纵贯南北，与其两岸支流构成一个水上运输网，水路四通八达，历史上作为四川省腹部地区的主要运输网络，对四川经济的发展和繁荣起过重要作用。资阳港经济腹地见图2-1。

图2-1 资阳港腹地范围示意图

### 二、腹地交通运输现状及规划

（一）资阳市交通运输现状及规划

⑴ 主要交通运输现状

公路：

资阳市辖区内的过境高速包括内遂高速公路、遂资眉高速公路、成安渝高速、成都天府国际机场高速公路、成资潼广高速公路，成渝客运公路。2017年，资阳市完成交通运输固定资产投资57.1亿元。渝蓉高速公路全线通车，成渝高速高新区出口建成投运。完成县乡道改造170公里，硬化通村路、通社路503.4公里，实现所有行政村通水泥路油路。截至2017年末，资阳市公路通车里程12339公里，初步形成以高速公路为骨架的公路网。2018年，实现成资渝（资潼）高速公路全线开工建设，实现投资40亿，加快安岳县省道207线卧佛镇至石羊镇段快速通道、乐至县陈毅故居快速通道、省道426安岳县兴隆镇至内江永福界段改建工程建设。

铁路：有成渝铁路、成渝客运专线贯穿资阳，是对外交通运输主干线。水运：资阳港位于沱江中游，属丘陵地区河港，占用岸线3030m，有生产性码头12个。

⑵ 主要交通运输发展规划

“十三五”期间，资阳将以打通“三大通道”、构建“四大网络”为重点，到2035年，全市基本建成“七高九轨十六快”为骨架的综合交通网络，形成“铁公机一体、多线连成渝、市域大畅通”的立体综合交通格局，成为成渝经济区最大的次级交通枢纽，交通运输体系建设取得重大突破，交通运输发展实现新跨越，进一步满足资阳市经济社会发展需要，全面适应建成小康社会发展需求。

公路：成渝改造、成安渝、成资渝、内遂、遂资眉、三台至乐至、乐至至资中至南溪7条高速公路。

铁路：设成渝、成渝客运专线、绵遂资内宜铁路、蓉昆高铁、京蓉高铁、成资城际铁路、雅眉资遂铁路9条轨道。

水运：沱江高等级航道。水上交通重点渡口、重点客运（旅游）码头、危险品码头装卸作业区，20客位以上客渡船、危险品船、水上加油船（泵）视频监控覆盖率达90%以上。

图2-2市域空间发展格局示意图

（二）腹地交通运输主要特点

——腹地各种运输方式齐备，综合运输能力较强。四川已初步形成铁路、公路、水运、航空立体交通网络，各种交通运输工具和装备较齐全，除部分地区外，数量和质量基本适应当前需要。

——基础设施条件不断改善，腹地内通达深度不断提高。近年来，四川省加快了交通基础设施项目建设力度，路网覆盖面扩大，通行能力提高，对国民经济拉动作用明显。

——水运资源开发不够充分。资阳段枯期仅能通行100吨级以下船舶，水路运输的作用没有充分发挥。

### 三、同周边港口的关系

沱江在四川境内呈南北走向，经济腹地包括成都市、资阳市、内江市、自贡市、泸州市等市县的部分地区。规划范围沱江上游有成都港，下游有内江港、自贡港。

- 成都港

金堂县地处川西平原与川中丘陵接壤地带，境内河流众多，北河、中河、毗河于县城赵镇汇流成沱江，素有“沱江第一城”之称。金堂港区是沱江航运开发最上游的港口，根据《四川省航运发展规划》，预计到2020年，金堂港区规划泊位数将达到14个，占用岸线长度780m，码头均采用斜坡、直立式，客、货运吞吐量将分别达到130万人次和180万t；到2050年，规划泊位数将达到15个，占用岸线长度850m，占用水域面积22500m2，陆域总面积14000m2，其中仓库面积2000m2，堆场面积9500m2，客运站2500m2，客货吞吐量将分别达到150万人次和200万t。

简阳位于四川盆地中部，沱江及其支流绛溪河穿城而过，根据《四川省航运发展规划》，预计2020年，简阳港区规划泊位数将达到7个，占用岸线长度480m，码头均采用斜坡、直立式，客、货运吞吐量将分别达到70万人次和100万t；到2050年，规划泊位数将达到7个，占用岸线长度480m，占用水域面积21000m2，陆域总面积7600 m2，其中堆场面积5600m2，客运站2000m2，客货吞吐量将分别达到90万人次和120万t。

（2）内江港

内江市位于四川省东南部，东连重庆，西接成都，南通自贡、宜宾、泸州，北接遂宁、南充，是川东重镇、四川省规划建设的8个大城市之一。它是川东南乃至成渝经济带交通的重要交汇点，是四川省仅次于成都的第二大交通枢纽。

预计到2020年内江港规划客、货运泊位共8个，占用岸线长度480m，客、货运吞吐量将分别达到80万人次和180万t。

（3）自贡港

自贡港区是沱江下游的重要港口。自唐末开始，自贡港区已是一个比较繁华的水陆码头，主要承担自贡的食盐外运。当时利用自然岸坡装卸作业，每天转载1000余t，人来人往，一派繁忙景象，素有“小重庆”之称。自贡自古有“盐都”之称，闻名于世，岩盐储量56亿吨，此外还有天然卤水、天然气、煤、建筑材料等丰富的矿产资源。有盐、聚脂切片、锅炉、四氯化碳等产成品。

根据有关规划，自贡港区将设茶堂子和黄颠坝两个作业区，码头结构型式主要为斜坡和直立式。预计到2020年，茶堂子作业区规划泊位数为3个，占用岸线240m，陆域总面积5000 m2，其中仓库面积800 m2，堆场面积4200㎡；黄颠坝作用区规划泊位数4个，占用岸线240m，陆域面积3000㎡，其中堆场2000 m2，客运站800 m2，预计届时港区将完成客运量100万人次，货运量130万t。

富顺县地处四川盆地南部，沱江干流下游，东邻隆昌，西靠自贡，南接泸州，北抵内江，西南与宜宾接壤。富顺港共分下盐坝作业区、东门作业区和牛佛作业区等三个作业区。

根据《四川省内河航运发展规划》，富顺港区到2020年全港泊位数将达到18个，占用岸线长度1380m，规划陆域总面积为17400㎡，其中仓库面积1000㎡，堆场面积14600㎡，客运站1800m2；到2020年港区将完成客运量120万人次，货运量230万t。

综上所述，资阳港与上述港口经济腹地有交叉，在岸线资源、运价、时效等方面具有各自的竞争优势，在今后的发展中将形成良性的竞争合作关系。

第二节  港口吞吐量发展水平预测

### 一、腹地经济社会发展现状及规划

⑴ 四川省经济发展现状与规划

四川是资源大省，已探明地下矿藏132种，占全国总数的69.52%，在对国民经济有重要价值的45种矿产资源中，有天然气、铁、钛、钒、铂族、轻稀土、硫铁矿、磷、芒硝、岩盐、玻璃用石英、石棉、石墨、炼镁白云岩等32种矿产资源的保有储量居全国前5位，水能、天然气、钒钛等资源蕴藏量均居全国第一。工业基础雄厚，产业门类齐全，电子、机械、冶金、化工、医药、食品等产业优势突出。

根据《四川省2018年国民经济和社会发展统计公报》，经国家统计局审定，全年实现地区生产总值（GDP）40678.1亿元，按可比价格计算，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值4426.7亿元，增长3.6%；第二产业增加值15322.7亿元，增长7.5%；第三产业增加值20928.7亿元，增长9.4%。三次产业对经济增长的贡献率分别为5.1%、41.4%和53.5%。人均地区生产总值48883元，增长7.4%。三次产业结构由上年的11.6：38.7：49.7调整为10.9：37.7：51.4。根据四川省人民政府办公厅《关于优化区域产业布局的指导意见》{川办发【2018】92号}文件，推动工业高质量发展，形成支撑“5+1”即“一干多支，五区协同”发展战略的产业格局。其重点任务如下：

（一）支撑“5+1”产业加快发展。落实主体功能区规划，引导各地加快产业布局调整优化，强化区域间产业协同合作，发展壮大电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工等5个万亿级支柱产业，重点培育新能源汽车、节能环保、生物医药、轨道交通、动力及储能电池等具有核心竞争力的新兴产业，大力发展大数据、人工智能、第五代移动通信等数字产业，构建特色鲜明、布局集中、配套完善的现代产业体系。 
   （二）推动产业集聚集群发展。依托国家级园区、省级园区、国家新型工业化示范基地，着力打造新一代信息技术、高端装备制造、优质白酒、钒钛新材料四大世界级产业集群，培育国内领先的集成电路、新型显示、信息安全、航空航天、清洁发电设备、新能源汽车、节能环保、轨道交通、生物医药、绿色食品等产业集群，打造成都、绵阳、德阳、宜宾、泸州、内江、眉山、雅安等大数据产业聚集区。 
   （三）促进特色优势产业加快发展。立足军工、农业和清洁能源等优势，发展特色优势产业。支持核能装备与核技术应用、航空整机、航空发动机、航天及卫星应用、军工电子装备、信息安全、集成电路、高端材料、大数据及人工智能、无人机等优势领域军民融合深度发展，创建国家军民融合创新示范区；支持发展各具特色的农产品加工业，优先发展名优白酒、肉食品、粮油、纺织服装、烟草、茶叶、中药材等千亿级产业，高水平建设一批农产品加工园区；支持能源富集地区加快发展绿色载能产业，建设水电消纳产业示范区。 
   （四）推动产业绿色发展。深入贯彻落实习近平总书记关于长江经济带发展系列重要讲话精神，坚持生态优先、绿色发展理念，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单；加快推进长江干流和主要支流产业布局优化，严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目；积极稳妥腾退化解落后过剩产能，认真落实化工污染整治任务，大力发展绿色低碳循环经济，加快传统产业转型发展、绿色发展。

⑵ 六大经济区产业布局导向

成都市经济区：围绕建设全面体现新发展理念的国家中心城市，加快增强制造业核心竞争力，加快构建具有国际竞争力的现代产业体系和产业生态圈，增强对国际国内高端资源的集聚集成和转化能力。以重点产业关键核心技术研发和产业化为突破口，重点发展电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料产业和数字经济，建设全国重要的先进制造业基地，打造世界级新一代信息技术、高端装备制造产业集群和国内领先的集成电路、新型显示、航空航天、轨道交通、汽车、生物医药、新型材料等产业集群，争创国家数字经济示范区和国家大数据综合试验区。

环成都经济圈：围绕与成都错位互补、有机融合、一体发展，加快成都平原经济区产业布局一体化，推动成都部分产能向环成都经济圈疏解转移，支持加强与成都产业协作配套，构建成德绵、成德资、成眉乐、成雅甘产业联动区。重点发展装备制造、电子信息、食品饮料、先进材料产业，重点打造高端装备制造、电子信息产业集群，以及国内领先的清洁发电设备、轨道交通装备、核技术应用、生物医药、新能源新材料等产业集群，加快建设全国重要的先进制造业基地。

川东北经济区：建设东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心，加快特色资源开发利用，积极创建国家天然气综合开发利用示范区。重点发展能源化工、食品饮料、装备制造、先进材料产业，培育国内领先的油气化工、机械汽配、绿色食品、丝纺服装、建材家居等产业集群，打造清洁能源化工基地、优质农产品生产加工基地，积极推进承接产业转移示范区建设。

川南经济区：积极融入“一带一路”建设和长江经济带发展，加快发展临港经济和通道经济，加快老工业基地调整改造和资源枯竭型城市转型，加快川南经济区一体化发展，协同打造产业园区，建设南向开放重要门户和川渝滇黔结合部区域经济中心，打造全省第二经济增长极。重点发展食品饮料、先进材料、装备制造、电子信息等产业，打造世界级白酒产业集群，培育国内领先的食品饮料、节能环保装备、智能终端、信息安全、工程机械、轨道交通、精细化工、新材料、通用航空和航空发动机研发制造等产业集群，建设全国页岩气生产基地。

攀西经济区：围绕国家战略资源创新开发试验区和现代农业示范基地建设，依托矿产、水能和光热资源优势发展特色经济，大力发展先进材料、能源化工、食品饮料产业，培育世界级钒钛材料产业集群。加强战略资源综合利用核心技术攻关，创建钒钛新材料国家产业创新中心。

川西北生态示范区。围绕国家生态建设示范区创建，突出生态经济发展，因地制宜发展“飞地经济”，重点发展特色农牧业、清洁能源、民族特色产品等绿色产业。开展清洁能源绿色转化试点示范，打造国家级清洁能源产业基地和现代高原特色农牧业基地，加快培育民族工艺品、藏药产业集群。

⑶ 资阳市经济发展现状与规划

资阳市行政区域面积为5746.6Km2，共辖有3个县（市、区），其中有1个市辖区（雁江区）、2个县（乐至县、安岳县）。

全市行政区域面积最大的是安岳县，为2690.01 Km2；最小的是乐至县，为1424.21 Km2；雁江区行政区域面积为1632.41 Km2，总人口358万人。

1）主要自然资源

资阳市境内河网水系发达，有沱江及沱、涪两江支流等流域面积50km²以上的河流有52条。多年平均水资源总量24.48亿立方米，其中地表水21.9亿立方米，地下水2.57亿立方米，人均水资源占有量501立方米。资阳市矿产资源主要有页岩、粘土、石英砂、砂石、砂金、建筑石材和陶瓷土等，分布较广但比较零乱，储量也不大；初步探测蕴藏有煤、石灰石、石膏、石油、天然气资源等。境内野生植物有2000多种、树木600多种，有野生动物236种。

2）主要旅游资源

资阳市有旅游景区52处、景点325个；重点文物保护单位116处，其中国家级7处，省级39处，地（市）级8处，县（区）级62处。其中安岳石刻以“古、多、精、美”著称，有安岳石窟(孔雀洞、圆觉洞、千佛寨)等时刻景点，安岳石窟为全国重点文物保护单位，孔雀洞有宋代孔雀明王造像，圆觉洞因有北宋时期开凿石洞雕刻十二圆觉而得名，是集石刻文化、自然景观、科普教育、游客接待中心为一体的综合性风景旅游区。乐至陈毅故里为全国红色旅游经典景区，报国寺距今已有一千四百多年历史，慈思寺己成为弘扬佛法和揽胜观光的圣地。2018年实现旅游总收入190.1亿元，比上年增长17.2%。接待国内游客2550.0万人次，增长13.6%。

3）社会经济发展现状

资阳市作为直接联结成渝经济区两大核心城市-成都、重庆的唯一区域性综合性城市，资阳市的经济社会发展已崭露头角，是成渝经济区新兴工业城市，区位优越，经过建市20年的发展，培养形成了造车、医药、纺织、建材及节能主导产业体系，特别是以铁路机车、商用汽车为龙头，以柴油发动机专业零部件为支撑的造车产业具有较强的竞争能力。资阳市作为“成渝之心”，正加速打造“西部车城、节能之都、绿色资阳”。

在市委、市政府统一领导下，资阳市上下主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，使经济保持了平稳较快增长、结构持续优化、质量稳步提升的良好运行态势。

2018年，全年实现地区生产总值1066.5亿元，比上年增长7.8%。按产业分，第一产业增加值166.8亿元，增长3.7%；第二产业增加值507.6亿元，增长8.8%；第三产业增加值392.1亿元，增长8.1%。三次产业结构为15.6：47.6：36.8，其中第三产业占GDP比重较上年上升1.8个百分点；第一、二产业占GDP比重分别较上年下降0.1、1.7个百分点。三次产业对GDP增长贡献率分别为7.3%、56.6%、36.1%，拉动GDP分别增长0.6、4.4、2.8个百分点。人均地区生产总值42117元，增长8.4%。

4）产业布局

依托天府新区和天府国际机场临空经济区建设，积极推进与成都制造业一体化发展，建设成渝门户枢纽型临空新兴城市。重点发展装备制造、食品饮料、电子信息、先进材料等产业，建设机车商用车制造和出口基地、国际口腔装备材料基地、临空制造服务基地。

根据《资阳市市域城镇体系规划和资阳市城市总体规划》（2017~2035）重点打造制造业集聚区：“一核一极三区”，形成主导产业区、县域发展区、特色产业园联动发展的多元多层次现代产业园区发展新格局。

一核：资阳高新技术产业园区。以轨道交通汽车制造和口腔装备材料、电子信息、智能制造等产业为重点，打造国际口腔装备材料基地、国家机车商用车制造基地。

一极：临空高新技术产业园区。围绕临空制造、临空综合服务两大功能组团，发展临空制造、保税加工、生命科学等高端制造业，加快发展临空商务、跨境电商、服务外包、康养旅游等现代服务业，建设对接成渝面向国际的内陆开放重要战略支点、临空经济创新发展高地。

三区：雁江工业集中发展区（含中和镇、城东），重点发展医药健康和造车核心配套、食品饮料等产业。安岳工业集中发展区，重点发展特色农产品加工和生物医药、天然气开发利用等产业。乐至工业集中发展区（乐至经济开发区），重点发展纺织鞋服、食品医药、机械制造及汽车零部件等产业。

### 二、腹地经济社会发展对港口的运输需求

（一）腹地经济发展趋势

随着国家西部大开发战略的逐步实施，以及东中西经济互动，泛珠三角区域深入推进，资阳港腹地经济有了长足发展，未来腹地经济将呈现以下特点：

⑴ 经济总量快速增长，实现跨越式发展

21世纪前10年，我国经济增长将保持年均8.0%左右的高速度，这既是我国经济增长的黄金时期，又是我国经济结构大调整和经济体制大转型阶段。在此阶段，西部地区大中型城市将完成工业化，开始向工业化和信息化社会转变，同时工业化过程全面向农村推进。四川省及西部各省经济总量将快速增长，与东部沿海地区的差距逐步缩小，经济增长速度将超过全国平均增长速度，实现跨越式发展。

⑵ 产业结构的调整和转移

产业结构进一步优化，农业的基础地位得到加强，高附加值、高技术含量工业成为第二产业主体，支柱产业带动经济增长和结构升级的作用显著增强，第三产业在国民经济中的比重明显上升。随着长江经济带的快速发展和泛珠三角（“9＋2”）区域合作深入推进，“外资西移”、“内资西进”的态势明显，为腹地主动承接产业转移、加快产业结构优化升级提供了良好契机。当前沿海地区部分产业将逐步向西部地区转移；同时西部某些优势产业如重型机械、汽车零部件等生产流通企业向沿海地区调整和转移。

⑶ 外向型经济大发展，与国际市场联系日趋紧密

和平发展合作的国际潮流，日新月异的科技进步，经济全球化和区域经济一体化趋势增强，有助于腹地发挥后发优势，引领和推动经济快速发展。随着东盟自由贸易区的构建，四川将坚持“大开放促大发展”的方针，实行对内对外开放并举，“引进来”与“走出去”相结合，大力发展开放型经济，实施借助外力战略和大经贸战略，积极构建全方位多层次宽领域的对外开放格局，腹地经济产业与国际市场的不断交流与融合，必然推动对外贸易的快速增长，出口商品、市场和贸易方式的调整，逐步形成发达的出口生产体系，进而拉动腹地经济增长。

⑷ 港口经济将成为资阳经济发展新的增长点

资阳作为成渝经济圈的重要组成部分。利用港口条件和水运优势重点发展化工、机械加工、能源、食品、物流等沿江产业；通过承接腹地产业的转移，吸引临港工业的积聚，“以港兴市、发展港口经济”，港口经济将成为资阳经济发展新的增长点。

（二）腹地经济发展对港口的运输需求

⑴ 要求港口提供强有力的运输保障

随着西部大开发的深入，资阳依托资源优势，走新型工业化道路，以信息化促进工业化，大力发展能源、饮料食品、装备制造、化工等为主导，轻纺、机械、建材等为支撑的现代产业体系。经济的快速增长必将导致运输需求的增长，从而对各种运输方式都提出了更高的要求。目前，在资阳港腹地运输结构中，公路居于主导地位，在未来经济发展中，水运的重要性将日益凸现。伴随沱江水道的进一步复航开发，水运将迎来高速发展。随着沿江产业的快速发展，必将导致水上大宗原材料进出口和产成品外运需求总量急剧增长。这就要求港口加快专业化、机械化泊位建设，提高港口的通过能力。

⑵ 要求港口成为腹地对内对外开放的重要平台

腹地处于中国西部地区，经济相对封闭，竞争力相对低下。随着西部大开发的实施，腹地经济得到了快速发展，产业结构不断优化，由于地缘环境的劣势，与发达地区的差距还在扩大。根据规划，四川省将坚持“大开放促大发展”的方针，实行对内对外开放并举，“引进来”与“走出去”相结合，大力发展开放型经济，实施借助外力战略和大经贸战略，推进外资、外贸、外经和外事“四外”联动，积极构建全方位多层次宽领域的对外开放格局。随着东中西经济互动，泛珠三角区域合作深入推进，东盟自由贸易区的构建，工农业产品在满足国内需求的同时将更多走向国际市场，沿海城市以及国外的产品、原材料也会不断流进来。资阳港将为推动沿江产业带的形成，为“外资西移”、“内资西进”，为主动承接产业转移、加快产业结构优化升级提供重要平台。

⑶ 要求航道为货物进出提供通畅的运输通道

目前，资阳境内的航道条件严重制约了港口的大型化、规模化发展，随着运输总量的不断膨胀，这就要求加强深水航道的建设，提高航道运输能力。沱江复航升级改造，将彻底改善资阳境内的水运条件，为货物进出提供通畅的运输通道，也为港口发展创造条件。

内河水路运输依托于港口航道等基础设施，服务于腹地经济社会发展。当下，资阳市主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，保持了经济平稳较快增长、结构持续优化、质量稳步提升的良好运行态势，但由于资阳市航道条件受限，“十三五”期航道通达通畅水平和港口规模功能很难有飞跃性的突破，因此，资阳市内河水运发展趋势主要是运输规模的变化，结构调整的要求还需更长时间方能实现。

（4）沱江水运运输需求总体规模仍将保持稳步增长态势

长江经济带和“一带一路”建设为西部地区加快发展以及区域经济协调发展提供了战略支撑。资阳市抢抓省委实施“三大战略”机遇，主动适应新常态，抓项目扩投资、抓产业促转型、抓改革扩开放、抓保障惠民生，确保换挡不失速、调速不减势、量增质更优，推动全市经济平稳运行。在此形势下，资阳水运需求总体规模将会随着经济发展保持稳定增长。

资阳沱江干支流砂卵石等矿建材料极为丰富，近年来，由于城镇化建设和基础设施建设投入加大，矿建材料的需求迅猛发展，资阳市水路运输及港口吞吐的主要货种均是沿江采掘的砂石短途运输、就近上岸装卸，供应基础设施建设所需。未来，随着城镇建设速度逐步放缓以及道路交通基础设施日趋完善，矿建材料的需求量将趋于稳定。同时，沱江河道采砂将逐步规范化管理，未来资阳砂石水运将恢复正常水平，但仍为主要货类。

旅游资源开发带动水上旅游客运快速增长。资阳正在着力整合旅游优势资源，突出差异发展，打造“会议会展、湖泊风光、石刻文化、名人故里”等特色品牌。尤其是城市沿江风光带打造及水上观光业的进一步发展，预计未来水上休闲、旅游客运将得到快速发展。同时，随着陆路交通设施更加便捷，渡运及短途客运将逐步减少，因此，未来资阳水路客运量组成中，水上旅游客运将逐步成为增长主要动力。

### 三、港口吞吐量发展水平预测

（一）吞吐量预测的依据和方法

⑴ 预测依据

四川省历年国民经济统计资料，国民经济和社会发展的战略目标及规划设想，四川省国民经济和社会发展规划及相关的专项规划，资阳市“十三五”国民经济和社会发展规划纲要、资阳市交通发展规划、城市总体规划及相关的专项规划。

⑵ 预测方法

科学的预测港口吞吐量，是了解港口运输发展趋势，确定港口发展规模和布局的重要依据。本次吞吐量预测采用定性分析与定量计算相结合的经济调查分析方法。在对腹地国民经济和产业布局的现状和发展等调查的基础上，通过数学模型和综合分析，预测资阳港吞吐总量；通过产、运、销平衡，预测各货种的吞吐量。

本次预测采用以下方法进行总量预测：

——平均增长比例法，预测全港货物吞吐量；

——建立一元线性回归模型，预测全港货物吞吐量；

——综合分析法，通过对矿石等货种以及重大项目的落户所产生的货运量的调查分析，确定全港吞吐量。

（二）港口吞吐总量预测

⑴运量现状

近几年资阳市水路货物运输主要集中在沱江雁江区，资阳其它地区由于货源，地域航道等限制，无货运。以短途区间或库区内砂石运输为主，无大宗物资长途运输；水路客运主要包括沿江两岸横渡、区间客运及水上旅游等，平均运距约4.0~6.0km。

2017年，资阳市完成水路货运量208万t、货物周转量1241万t·km，水路客运量4万人次、旅客周转量8万人次·km。由于建筑业对建材需求量持续增加，相较于2016年1~12月累计货运量，2017年累计1~12月货运量同期比增长19%，货运周转量同期比增长22%。

2018年，建筑业对建材需求量持续增加，而且受当地政府及防汛部门规定“汛期沱江砂石禁止开采”政策影响，沱江砂石企业在2018年1-6月非禁采期加大了砂石开采生产量，2018年1-6月运量131万吨，周转量702万吨公里，同比增加17%和21%。由于农村公路建设稳步推进和群众交通出行方式的改变等原因，农村客运量逐年减少，加之水运运输市场调整，个体客运退出市场，船舶逐渐减少。全市目前仅剩4艘客船，但处于停航待注销状态，客运量和周转量都为0。

表2-1资阳市近年水路客货运输量统计表

| 年 份 | 县市区 | 客运量 (万人次) | 旅客周转量 (万人次·km) | 货运量 (万t) | 货物周转量 (万t·km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 雁江 | 4 | 39 | 355 | 2107 |
|  | 安岳 | 29 | 169 | 0 | 0 |
|  | 乐至 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 33 | 208 | 355 | 2107 |
| 2016年 | 雁江 | 2 | 20 | 175 | 1017 |
|  | 安岳 | 20 | 121 | 0 | 0 |
|  | 乐至 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 22 | 141 | 175 | 1017 |
| 2017年 | 小计 | 4 | 8 | 208 | 1241 |
| 2018年 | 小计 | 0 | 0 | 131 | 702 |

客运：由于农村公路建设稳步推进以及十二五期间市县区完成渡改桥20余座，群众交通出行方式发生较大改变，基本依靠陆路等原因，农村客运量逐年减少，加之水运运输市场调整，个体客运退出市场，船舶逐渐减少。截止2018年，全市目前仅剩4艘客船，但处于停航待注销状态，客运量和周转量都为0。

（2） 货运吞吐总量预测

1）预测水平年为2025年、2035年、2050年。

预测方法：目前沱江货运主要是砂石建材区间运输及少量农副产品的短途货运业务，短途旅客运输，无长途货物运量，也无跨市、出省水路运输，现有的“运输量数据、货物种类、运输方式”等对沱江复航运输量预测基本上无参考价值。复航运输量预测缺乏原始数据，无法建立准确的数学模型，如时间序列法、灰色模型法、指数曲线法等，因此本研究课题水路运量预测，主要运输货物运输量，并且采用产销平衡预测法根据未来经济技术情景分析进行预测。

2）产销平衡法预测原理

产销平衡法是水路运输量预测的重要方法，这是因为大宗品类适宜于水路运输。一种物质的生产量和消费量的差额就是余缺，一个地区对该物质富余量需要调出，对缺口量就需要调入，因此也就形成运输量，扣除其它运输方式运输量就是水路运输量，即：

生产量-消费量=余(缺)量

余(缺)量-其它运输方式运输量=水路运输量

3）资阳地区产销平衡法预测

1．主要产业分析

根据《中共资阳市委关于实施产业强市战略发展先进制造业构筑成渝产业高地的决定》，明确将大力发展造车、医药、食品、电子四大产业，力争到2025年跻身全省先进制造强市行列。

(1)造车产业发展

资阳市依托中车资阳机车、四川现代、南骏集团等重点企业的技术、品牌和市场优势，加快建设国家机车商用车制造基地，做大做强机车、商用车、专用车产业及零部件企业集群。2018年，全市轨道交通装备产业实现产值56.4亿元、同比增长16.5%，商用车产业实现产值104.9亿元、同比增长13.3%。2019年2月14日，中车资阳公司自主研制的远程监控窄轨交流传动内燃机车发往泰国，这是我省今年发出的首台出口机车。计划到2021年，机车商用车制造基地实现产值400亿元。

(2)食品产业发展

食品产业是资阳的传统产业， 2017年实现规模工业总产值297亿元，规模企业实现利润同比增长11%，产业规模居全市第一，已基本形成肉制品、调味品、酒水饮料、保健品、果蔬、粮食、油脂等优势加工制造产业，食品配套产业、食品商贸流通业、农业产业化基地等配备完善。根据国家实施乡村振兴战略的意见，四川省重点打造资阳市为都市农业生产基地，资阳市委及时出台推进新进代“三农”工作新发展的意见，全力创响安岳柠檬、雁江蜜柑、乐至黑山羊、周礼粉条等地标品牌，大力发展农产品原产地初加工，加快发展农产品精深加工，培育农产品加工园区。强力推进食品产业跨越式发展，加快建成西部最大绿色食品原料生产基地、西部最大食品加工基地、西部最具影响力食品交易基地、西部知名食品消费基地、西部领先食品研发基地。到2020年资阳市全市食品产业主营业务收入超过400亿元。

(3)医药产业发展

资阳是全省医疗器械生产基地、中成药及化学药生产基地、中药材原生种植基地。全市现有医药工业企业36户，拥有科伦药业、禾邦集团、金辉药业等多家知名药品生产企业。2018年，我市传统医药产业在宏观经济下行大背景下实现稳步健康发展，全市规模以上口腔医药企业产值85.0亿元。将全力打造“中国医谷”，构建与“中国牙谷”口腔装备材料产业协同发展的良好态势，共同建设西部医药、医疗器械生产研发基地。

(4)纺织鞋服产业发展

资阳将全力打造集研发基地、生产基地、集散中心于一体的“西部鞋都”，以此推动资阳的纺织鞋服产业转型升级。资阳市已吸引包括鸿星尔克、朗特在内的490余家鞋企落户，2018年鞋服产业实现规模工业总产值68亿元，规模企业实现利润同比增长27.4%，在全市主导产业中增速第一。

(5)建材产业发展

资阳全年建筑业实现增加值69.6亿元，比上年增长0.1%。资阳首个大型绿色建材生产项目-乐至县杭萧钢构生产线项目投产，年产值30亿元。

资阳沱江干支流砂卵石等矿建材料极为丰富，近年来，由于城镇化建设和基础设施建设投入加大，矿建材料的需求迅猛发展，资阳市水路运输及港口吞吐的主要货种均是沿江采掘的砂石短途运输、就近上岸装卸，供应基础设施建设所需。未来，随着城镇建设速度逐步放缓以及道路交通基础设施日趋完善，矿建材料的需求量将趋于稳定。同时，沱江河道采砂将逐步规范化管理，未来资阳砂石水运将恢复正常水平，但仍为主要货类。

《成资同城化五年行动计划》提到，资阳要发挥成都天府国际机场航空枢纽引领作用，突出成都平原经济区东部重要的铁路枢纽、成渝中部重要的公路枢纽功能，围绕航空物流中转、成渝物流集散、川南川东北和长江黄金水道物流分拨，加快建设衔接各种运输方式的综合客运及货运集散地，实现空铁陆无缝衔接、零距离换乘，加快改造铁路货运站，增强中转能力，提升物流功能，积极推进中欧班列国际货运线延伸至资阳，打造成渝中部现代物流港。

根据《资阳临空经济区总体规划（2017-2030）》，沿沱江布置5个特色小镇，其建设与绿色生态建设相结合，植入文化艺术、绿色休闲等功能，形成镶嵌于生态基底中具有龙头企业引领的特色小城镇。

这些基础设施及城镇化建设，将刺激建材产业的发展并进一步提升水路运输货运量。

2．运输量预测

根据资阳地区五大产业的原材料及产品重量估算运输量，其中水路运输量，调入按照余缺量的10%~15%计算，调出按照余缺量的10%~20%计算。经过预测2025年经沱江水路运输货物640万吨(详见资阳地区2025年产销平衡预测表)，按照年1.5%的运输量增长率，预测2035年经沱江水路运输货物743万吨，2050年经沱江水路运输货物928万吨，之后日趋饱并达到一个相对稳定的水平。

表2-3  资阳地区2025年产销平衡预测表           单位：万吨

| 行业 | 运输物资 | 生产量 | 需求量 | 余缺量 | 调入量 | 调出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中：水运 | 占调入量比例 |  | 其中：水运 | 占调出量比例 |
| 造车产业 | 原材料 | 10 | 950 | -940 | 940 | 94 | 10% |  |  |  |
|  | 产品 | 800 | 100 | 700 |  |  |  | 700 | 140 | 20% |
| 食品产业 | 原材料 | 300 | 50 | 250 |  |  |  | 250 | 25 | 10% |
|  | 产品 | 250 | 50 | 200 |  |  |  | 200 | 20 | 10% |
| 医药产业 | 原材料 | 20 | 150 | -130 | 130 | 13 | 10% |  |  |  |
|  | 产品 | 200 | 50 | 150 |  |  |  | 150 | 15 | 10% |
| 纺织产业 | 原材料 | 50 | 400 | -350 | 350 | 53 | 20% |  |  |  |
|  | 产品 | 350 | 50 | 300 |  |  |  | 300 | 30 | 10% |
| 建材产业 | 原材料 | 900 | 200 | 700 |  |  |  | 700 | 70 | 10% |
|  | 产品 | 1000 | 100 | 900 |  |  |  | 900 | 180 | 20% |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 480 |

经综合分析，预测2025年、2035年、2050年全市水路货运量分别达到640万t、743万t、928万t。

（3）客运吞吐总量预测

受公路快速发展分流客运的影响，以交通出行为目的的水路客运量萎缩，但另一方面，水上旅游逐步兴起，并呈加快发展趋势，成为水路客运量增长的绝对主力。

考虑到资阳港历年客运吞吐量的变化受公路交通的影响比较大。本次预测主要根据资阳市腹地综合交通发展规划、渡改桥规划、资阳市经济社会发展规划、全省水上客运发展趋势、腹地人口发展以及旅游资源开发等因素综合分析确定。

经综合分析，预测2025年、2035年、2050年全市水路客运量分别达到10万人次、20万人次、36万人次。

（三）分港区吞吐量预测

根据资阳港吞吐量与主要货类预测水平，各港区的发展条件和功能分工以及基础设施的发展目标，预测2025年、2035年和2050年资阳港各港区货物吞吐量，预测情况详见表2-4。

表2-4 资阳港各港区吞吐量预测表

单位：万t、万人次

| 名 称 | 2017年实际 | 2025年预测 | 2035年预测 | 2050年预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货运 | 客运 | 货运 | 客运 | 货运 | 客运 | 货运 | 客运 |
| 雁江港区 |  |  | 636 | 6 | 735 | 14 | 916 | 20 |
| 安岳港区 |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 乐至港区 |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 合 计 | 208 | 4 | 640 | 10 | 743 | 20 | 928 | 36 |

第三节  船型发展预测

### 一、国内外运输船舶发展趋势

（一）欧洲内河航运发展状况

欧洲干线航道及其主要支流均已实现千吨级船舶畅通无阻，为航运业发展提供了良好条件。内河运输以干货船为主，油轮和集装箱船近年来也增长较快，正在逐步建立密集的内河集装箱水运网络。

近五年来，欧洲船舶大型化趋势逐步明显。2000年前内河最大船舶是3500吨级，集装箱船最大为200TEU，而目前大量4000～5000吨级船舶及500TEU集装箱船相继出现，最大的两艘内河油轮达到了8000吨级。船舶标准化已实现，300～4500吨机动货船仅有16种基本船型，驳船主要有4种船型。

欧洲内河航运发展快速，近两年西北欧内河航运投资甚至超过了海运，有超过250艘新船投入运营，其内河船队已成为世界上大型的、现代化的船队，大量代替卡车运输。对于支流运输，小型船舶仍是必要的，有相当部分的船队由1000吨级以下船舶组成。

（二）国内航运发展状况

⑴ 长江航运发展状况

我国是世界航运大国，航运业在国民经济、对外贸易、促进经济可持续发展、节约土地和能源等方面具有极其重要和不可替代的作用。近二十年来，航运业快速发展，水路完成货运周转量约占各种运输方式的50%，而内河长江干流的水路货运量已占全国内河运量的80%。

交通运输部针对我国航运业的现状和存在的问题，提出了航运结构调整方向，即通过10年左右，实现船舶大型化、船队专业化、经营集约化、内河船舶标准化。内河重点发展自航船、顶推船队、江海直达船、集装箱船，适度发展旅游客船和滚装船，向标准化、系列化、大型化和现代化方向发展。大力发展集装箱运输，发展商品车滚装运输和液化气运输，推进粮、煤、矿等散装专业化运输。

本次资阳港船型发展预测工作，是在交通运输部确定的加快西部地区内河航运发展的指导思想和基本原则基础上，遵照交通运输部制定的航运结构调整方向以及船型标准化工作方针和目标，并与《四川省运输船舶发展规划（2003～2020）》相一致，依靠科技进步和创新，发展与资阳市航运特点、航道等级、通航建筑物标准和资阳港港口条件相适应的系列化、标准化船型，提升船舶技术水平，促进航运结构调整。

⑵ 资阳段沱江航道现状

资阳市境内主要通航水域有沱江、阳化河、大清流河、小清流河、姚市河等。目前沱江干流航道等级Ⅶ级，根据《四川省内河水运发展规划》，规划金堂～牛佛339km为Ⅴ级航道，其它通航水域为等外级。目前，沱江金堂～大安牛佛航段虽然规划按V级标准建设，但是已建的多数电站其上下游水位尚不能完全衔接，规划的梯级还未全部实施，工程所处河段仍为天然状态，航道等级较低。

表2-5沱江航道资阳段现状表

| 分段起讫点 | 里程 (km) | 现状 等级 | 航道维护尺度(m) | 过船建筑物(座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 航深 | 航宽 | 弯曲半径 | 船闸 | 其它 |
| 沱江(资阳段合计) | 74.0 | Ⅶ | - | - | - | 2 |  |
| 人工滩至王二溪电站 | 22.0 | Ⅶ | 1.0 | 20.0 | 100.0 |  |  |
| 王二溪电站至南津驿电站 | 13.0 | Ⅶ | 1.0 | 25.0 | 180.0 | 1 |  |
| 南津驿电站至资阳东门客运码头 | 13.0 | Ⅶ | 1.0 | 25.0 | 180.0 | 1 |  |
| 资阳东门客运码头至临江镇 | 26.0 | Ⅶ | 1.0 | 20.0 | 180.0 |  |  |

沱江资阳段自下而上共规划有王二溪、南津驿、董家坝、临江寺4座枢纽，已建成王二溪、南津驿2座（船闸等级Ⅶ级），回水里程共32.2km，各梯级特性见表2-6。王二溪、南津驿船闸有效尺度为70×12×1.5m，口门宽6m。据调查，枢纽河段目前仅为区间运输，船闸已多年未运行。

由于董家坝、临江寺2座枢纽未建，加之已建枢纽水位不衔接，导致沱江资阳段存在41.8km天然河段，完成渠化里程不足50%。同时，电站发电调峰下泄非恒定流给船舶航行带来许多困难。本规划近期主要考虑库区区间运输，远期规划考虑枢纽升级改造、航道整治后的港口运量。

表2-6 资阳境内沱江干流梯级特性表

| 枢纽名称 | 距河口里程(km) | 所处阶段 | 正常蓄水位(m) | 回水里程(km) | 设计水头(m) | 装机 (万kW) | 船闸尺度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王二溪 | 317.0 | 1985建成 | 338.6 | 11.6 | 8.2 | 1.08 | 70×12×1.5 |
| 南津驿 | 330.3 | 1991建成 | 349.3 | 20.6 | 8.9 | 1.05 | 70×12×1.5 |
| 董家坝 | 350.8 | 规划阶段 | 357.6 | 22.1 | 8.3 | 1.2 | / |
| 临江寺 | 372.9 | 工可阶段 | 366.6 | 17.2 | 9.0 | 2.10 | / |

图2-17 资阳市航道示意图

四川省高度重视内河水运发展，省交通运输厅于2011年组织完成了沱江水资源调查工作，成都、资阳、内江、自贡、泸州五市极为重视沱江航运综合开发，资阳市也开展了沱江资阳段复航研究等相关工作，为沱江复航打下坚实基础。资阳市经济社会发展对水运的依赖度将进一步提高，特别是产业发展、旅游资源开发对内河水运发展提出了更高要求。当前，沱江下段的航道建设工作已经纳入全省“十三五”期内河水运建设的项目库之中，未来将逐步由区间通航向全江复航过渡。

(3) 资阳港船舶运输现状

——运输现状

受上下游电站枢纽限制，目前在资阳港作业的船舶主要从事沱江沿线短途区间航行。近年来，资阳港籍的运输船舶得到较快发展，并具有以下特点：

1）运力结构逐步调整。客货分装，客船逐步替代客货船，并向快捷、安全、舒适方向发展。货船在原有普通货船基础上，发展了砂石自卸船等特殊运输船舶。

2）货运机动驳单船运输发展快速，成为主要运输方式，拖驳船队已完全被淘汰，驳船少量采用机动驳顶推，多数则被改造为机动驳。

3）货船向大型化、专业化、标准化方向发展，船舶整体技术水平有所提高。

——船舶现状

资阳市水路货物运输主要集中在沱江，沱江水路运输主要为货运基本无客运，由于水电站建设尚未形成梯级开发，现航道多半为天然河道，（完全渠化河段仅占8％），加之现有枢纽电站无船闸设施或船闸损坏严重，造成上下游断航，故货运多为区间运输。

货运以短途区间或库区内砂石运输为主，无大宗物资长途运输。货运采用机动货船和驳船船队运输，船舶有砂石自卸船、挖泥船和少量的干货船。机动船舶以总长25.0米，型宽3.5米，总吨位25GT，载重吨30吨，主机功率36.8千瓦类型船舶为典型船舶，非机动船舶以总长26.0米，型宽3.5米，总吨位20GT，载重吨40吨类型船舶为典型船舶。机动船舶运输方式为自航，非机动船舶运输方式拖带航行，船队由一艘拖船和三艘非机动船组成。

2018年，全市有货船34艘、驳船55艘、拖船12艘，净载货量9114吨、主机5038千瓦。客船4艘，载客240人，主机91千瓦。货运采用机动船和船队运输，船舶有砂石自卸船、挖泥船和少量的干散货船。货运船舶主要为载重量为150～150吨的机械化自卸式运输船；客渡船船型尺度总长11.0~19.0m、型宽2.0~3.2m，额定载客分20、30、40、60、80客座。

表2-5 沱江资阳河段现有船型表

| 序号 | 船 型 | 船长（m） | 型宽（m） | 型深（m） | 满载吃水（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50t驳船 | 24.0 | 5.5 | 0.9 | 0.6 |
| 2 | 50t货驳 | 32.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 |
| 3 | 58.8kw拖轮 | 18.5 | 3.4 | 1.1 | 0.7 |

### 二、到港船型预测

（一）货船

目前沱江干流航道等级较低，主要通行14.7～58.8Kw拖轮和15～50t船舶。远期通过梯级渠化开发，提高航道尺度，规划代表船型尺度为55.0×8.6×1.3m。

目前沱江资中河段现有船舶吨位较小，但考虑沱江金堂～大安牛佛段航道，按V级标准建设，远期通过梯级渠化开发，提高航道尺度。规划船舶应满足交通运输部《内河运输船舶标准船型指标体系》（2012年第13号公告）、《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》 (GB38030-2019)，并根据交通运输部2012年69号公告即《长江水系过闸运输船舶标准船型主尺度系列》确定船舶主尺度。根据《四川省内河水运发展规划》，V级航道可通行300t级船舶，尺度见表2-6。

（二）客船

重点发展并完善我市公益性渡船标准船型系列。根据“经济、适用、美观、环保”的设计理念，发展我省客渡船型。形成12/20/30/60/90客位，单机、双机结合，适用范围覆盖我省主要渡口水域的公益性渡船标准船型系列，该系列包括十种以上的船型，以满足各乡镇渡口的差异化需求，解决经济欠发达地区人民群众的过渡需求。

表2-6  沱江资阳河段远期船型表

| 序号 | 名称 | 吨位（t） | 船型尺度（m） （长×宽×吃水） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300吨级机动驳 | 300 | 55.0×8.6×1.3 |  |
| 2 | 300吨级油船 | 300 | 45.0×9.0×1.3 |  |
| 3 | 客(渡)船 | 12/20/30客位 |  | 日均人流量300人以下的渡口 |
| 4 | 客(渡)船 | 30/60/90客位 |  | 日均人流量300人以上的渡口 |

因此，根据《内河通航标准》中相关规定结合工程河段远期船队，工程河段代表船型尺度为55.0×8.6×1.3m 。

第三章  港口的性质与功能

第一节  港口的性质

### 一、资阳港的优势分析

资阳港为四川省人民政府批准的二类港口（其他港口）。本次资阳港沱江干流划分为12个散货作业区，1个综合作业区，1处海事工作码头，安岳港区7个旅游码头客运停靠点，乐至港区4个旅游码头客运停靠点。从地理位置、城市依托、建港自然条件等方面综合分析，资阳港的优势主要表现在：

（1） 建港条件优越，港口岸线资源开发潜力大

资阳港具有水深条件较好、河势稳定、冲淤变化不大、港口后方的陆域较开阔、可选择范围较广等得天独厚的建港优势。沱江资阳段通航河段全长74km，资阳港拥有宜港岸线35.68km，港口岸线资源开发利用的潜力大；其中已利用宜港岸线3030m，占宜港岸线总长的14.6%，尚有85.4%未开发利用。岸线资源是不可再生的宝贵资源，对地处内陆的四川而言，其重要性更加突出。充分利用和有效保护岸线资源，是港口建设和可持续发展的基础。

（2） 地理位置重要，区位优势明显

资阳是四川参与“长江经济带”建设的重要支点，更是“成渝经济区”在地域上唯一同时连接成渝“双核”的区域性中心城市，国家战略及区域经济发展给资阳内河水运发展带来了重大历史机遇，也提出了新的更高要求。资阳港地处国家级重点开发区——成渝经济区的核心区，与经济发达的成都经济区相邻，独有的区位优势，使资阳港在加强区域合作以及经济区内部区域合作中具有重要作用。资阳港将为四川省经济发展提供重要物流运输平台。

（3） 交通便捷，港口辐射能力强

资阳交通畅达，具有得天独厚的区位交通优势。资阳地处成都经济区、成都天府新区和成渝经济区三大经济区，是四川唯一连接成渝“双核”的区域中心城市。四川省政府提出了依托天府国际机场建设航空新都市，着力构建“国家级航空枢纽、国家级内陆航空港经济发展示范区和西部现代空港新城”的战略部署；成都市与资阳市成功签署“1+3”全面合作协议，制定了推动成都和资阳实现一体化发展的战略目标。

公路方面设成渝、成安渝、成资渝、内遂、遂资眉、资潼、三台至乐至、乐至至资中至南溪7条高速公路。铁路方面结合既有成渝铁路、成渝高铁，规划建设成自宜高铁、成南达万高铁、轨道交通资阳线、绵遂内铁路、成都城际外环线铁路、成渝中线高铁、雅眉资遂铁路9条轨道交通。公铁联运立体交通网络，把临港概念转变为临港优势。同时，着力构建快速通道网络，加快农村小微通道建设，实现雁江全域与天府国际机场的无缝连接。形成向北至成都、德阳，南至资阳，东至重庆、遂宁，西至眉山，即贯通南北、连接东西、市州互联四通八达的高速公路网，使资阳在成渝经济区的区位优势更加凸显。

（4）腹地产业发展迅速

据《资阳统计年鉴2018》，2018年全年325户规模以上工业企业实现增加值增长10.7%。其中，汽车制造、医药、食品、轻纺鞋、轨道交通产业的181户规模以上工业企业实现增加值增长8.3%，对规模以上工业增加值的贡献率为47.8%，拉动规模以上工业增加值增长5.1个百分点。年末共拥有国家级企业技术中心1个，省级企业技术中心16个，中国名牌产品1个，中国驰名商标8个，四川名牌产品20个，四川省著名商标27个。

同时根据《资阳市市域城镇体系规划和资阳市城市总体规划》（2017~2035）重点打造制造业集聚区：“一核一极三区”，形成主导产业区、县域发展区、特色产业园联动发展的多元多层次现代产业园区发展新格局。

一核：资阳高新技术产业园区。以轨道交通汽车制造和口腔装备材料、电子信息、智能制造等产业为重点，打造国际口腔装备材料基地、国家机车商用车制造基地。

一极：临空高新技术产业园区。围绕临空制造、临空综合服务两大功能组团，发展临空制造、保税加工、生命科学等高端制造业，加快发展临空商务、跨境电商、服务外包、康养旅游等现代服务业，建设对接成渝面向国际的内陆开放重要战略支点、临空经济创新发展高地。

三区：雁江工业集中发展区（含中和镇、城东），重点发展医药健康和造车核心配套、食品饮料等产业。安岳工业集中发展区，重点发展特色农产品加工和生物医药、天然气开发利用等产业。乐至工业集中发展区（乐至经济开发区），重点发展纺织鞋服、食品医药、机械制造及汽车零部件等产业。

（5）依托条件较好

资阳资源丰富，资阳市矿产资源主要有页岩、粘土、石英砂、砂石、砂金、建筑石材和陶瓷土等，分布较广但比较零乱，储量也不大；初步探测蕴藏有煤、石灰石、石膏、石油、天然气资源等。境内野生植物有2000多种、树木600多种，有野生动物236种。同时资阳市有旅游景区52处、景点325个；重点文物保护单位116处，其中国家级7处13个点，省级39处，地（市）级8处，县（区）级62处，目前资阳正在着力整合旅游优势资源，突出差异发展，打造“会议会展、湖泊风光、石刻文化、名人故里”等特色品牌。尤其是城市沿江风光带打造及水上观光业的进一步发展，预计未来水上休闲、旅游客运将得到快速发展。

资阳是四川同时连接成渝“双核”的区域性中心城市，正在抢抓发展机遇争分夺秒加速融入成渝经济区和天府新区建设，充分开发利用“成都区位、资阳成本”优势，扎实做好改革发展稳定民生各项工作，加快建设成渝制造业核心区、现代服务业集聚区和内陆开放前沿区，确保高于全省平均水平的合理增长。资阳水运将在节能环保、水上旅游资源及矿产资源开发等方面提供更加有力的支撑。

### 二、资阳港的性质

根据资阳港的区位特点、腹地经济交通状况及港口发展的趋势等分析，资阳港的地位和作用主要表现在：

（1）水陆物流交汇的重要节点

现代物流是世界经济的一个新增长点，物流的控制能力往往体现一个地区的核心竞争力，随着资阳交通运输业的快速发展，港口作为交通运输的枢纽和对外交流的窗口，在促进地区经济发展中的地位和作用越加明显。港口作为作为水陆物流交汇的重要节点，通过不断装卸输送各种物资产品，使生产者不断获取原料，使消费者不断获取商品，形成了物流体系中重要的支撑，它对周围地区和腹地产生巨大的商业辐射功能，推动区域经济和贸易发展。

（2）是发展港口物流园区的主要基地。资阳港位于资阳市沱江干流，城市腹心地带，近年来陆上交通发展迅速，腹地范围更加宽广，货物来源充足，具备了发展物流的条件，货物运输将逐步融入社会的物流体系，资阳港是发展港口物流园区的主要基地，资阳港的规模化和集约化将为发展港口物流提供优越的条件。

（3）是构建资阳交通枢纽的重要组成部分。通过航道整治和梯级的建设完善后，资阳港将成为常年深水港区，终年可停靠500吨级船队，并通过市内高速公路、铁路、机场等形成优势互补、相互衔接、协调发展的综合交通运输网络。随着库区基础设施的不断改善和社会经济的不断发展，港区作为资阳市内重要的交通枢纽的作用将进一步显现。

（4）腹地资源开发和区域经济发展的重要支撑

资阳港地处我国西南地区，腹地内矿建材料等矿产资源丰富，但由于受航道交通条件的限制，外运通道不畅，矿产资源开发只能以运定产，严重制约了区域经济的发展。随着腹地综合交通条件的逐步改善，丰富的资源优势将转化为经济优势，资阳港丰富的建港资源优势将促进区域经济的快速发展。

综上所述，资阳港的性质：资阳港是水陆物流交汇的重要节点，是发展港口物流园区的主要基地，是构建资阳交通枢纽的重要组成部分，是腹地资源开发和区域经济发展的重要支撑。

第二节  港口的功能

根据资阳港的性质、作用及发展方向，资阳港应具备以下功能：

（1）为资阳市经济发展以及腹地资源开发服务

资阳作为川中经济区的重要组成部分，立足自身优势和区域经济发展态势，资阳港将为沿沱江分布的车辆制造、医药、纺织、食品、建材等产业集群，以及沿江物流园区服务；通过承接产业转移，为吸引临港工业的积聚服务。立足于港口的可持续发展，资阳港在资阳市港口经济发展中起着举足轻重的支撑作用，满足资阳“以港兴市”的发展战略等方面的要求。

（2）为腹地基础设施和城市建设服务

港口将为其大量的水泥、矿建材料等物资的运输提供服务；将会为库区非金属矿石等矿产资源的开发以及库区后期旅游规划发展提供运输保证。港口应服务于经济社会发展，服务于区域经济的统一协调，服务于城市建设。

（3）水陆中转换装功能

港口不是客、货流通的终点，而是由一种运输方式转换为另一种方式的起点，资阳港是多种运输方式衔接换装的交通节点，为了保证各种物资安全、迅速地中转换装，港口必须具备较高标准的码头泊位、装卸设备、堆场及高效率的换装手段，有通达公路、水路、铁路、航空等集疏运通道，保障车、船、港、站、路与用户之间畅通无阻，并通过有效的运输组织和管理手段，实现客货的多式联运，实现货物安全、准时、高效的全程运输和服务。

（4）水运行业服务功能

港口是车、船、客户等的集散地，来港进行货物装卸作业、办理各种货物转运等业务，这些必须由良好的服务系统来保证。这些服务系统包括边防检查、海关检查、动植物检疫，船舶检验、维修、设备检修等生产服务，安全监督、救助、打捞等安全服务；同时也包括车、船生活物资供应，船员、货运及客商在港口能享受高品质的生活服务等。

综上所述，资阳港为资阳市经济发展以及腹地资源开发服务，为腹地基础设施和城市建设服务，资阳港将发展成为以车辆设备制造、食品、医药、纺织、建材等产品运输服务为主的现代化港口。

第四章  港口岸线利用规划

第一节  岸线资源评价

资阳港位于沱江中游，包括雁江港区、安岳港区、乐至港区，属丘陵地区河港。货运及客运主要集中在雁江港区，码头现已利用岸线长共计3030米。雁江区沱江段存在临江寺、东安、董家坝、晏家坝、罗家坝、侯家坪、南津驿、王二溪、河东等12处临时散乱且存在安全隐患的砂石码头。

主要规划岸线范围：雁江港区从雁江区临江镇至雁江区伍隍镇人工滩74km航道，及阳化河部分支流；乐至港区部分通航支流及库区旅游码头岸线；安岳港区部分通航支流及库区旅游码头岸线。

沱江流经四川盆地南部丘陵低山地带，河谷宽阔，台地广布，河床多为砂卵石。河身由于受两岸山岩约束，河道形成宽窄相间的形态，窄处仅 90m （狭谷段），宽处达 500m。该段河流平面形态较为复杂，直段与弯曲段相间出现，形成不同形态的S型河流，局部河段的岸坡和江面有乱石出现，江面宽度变化较大，形成不太规则的河道岸线。河段部分岸段水流较急，滩沱相间，形成浅滩、急流险滩。岸线河势相对稳定，多年来无大的变化。宽阔段两岸均为低平的冲积台地，形成江心州、边滩、汊道等复杂河床地形。沱江段岸线相当部分建港水陆域条件不甚理想，陆域纵深不足，水域条件较差。岸段大部分有村道、乡道公路，部分岸段临近省道、国道、高速公路。

### 一、岸线自然资源评价

（1）老君镇~花园坝

此段岸线距河口航道里程为354.7~373.2km，规划可利用岸线总长度约4100m，该段岸线位于南津驿库区库尾段，微弯，中段有江心洲，边滩较大，为衔接水位，拟在董家坝处修建董家坝枢纽，枢纽修建后，该段岸线水深平稳，水域条件良好，部分边滩及江心洲将被淹没，陆域较窄，两岸均为居民区，岸线多为耕地占据。右岸紧靠成渝线，左岸有沿江公路，交通较为方便，已利用岸线长700m，主要为砂石码头。

（2）花园坝~童子坝

此段岸线距河口航道里程为351.0~354.7km，该段规划可利用岸线总长度约1.6km，已利用岸线部分主要是散货砂石码头，共长750m，岸线较顺直，上段有零星滩险，位于南津驿枢纽回水变动区，同时位于拟建董家坝枢纽库中段，下游董家坝枢纽建成后，水域条件将大幅度改善，通过一定工程措施后可达到V级航道标准。

后方陆域条件较好，两岸村落较多，因此岸线耕地占用面积较大，陆域平坦且最大纵深能达到280m，两岸均有沿江公路，右岸紧邻成渝线，交通较便利。

（3）童子坝~成渝客运专线沱江特大桥

该段岸线位于城区上游，距河口航道里程为338.0~351.0km，规划可利用岸线总长度约10.23km，其中左岸规划可利用岸线长4.49km，右岸规划可利用岸线长5.74km，已利用岸线部分主要是散货砂石码头，共长250m，有连续弯道，中下段有江心州，碛滩，位于南津驿枢纽常年回水区，为库区航道，水域航道条件好。

两岸后方村落工厂及园区较多，多为农耕用地，陆域条件较好，可大范围开发，两岸均有沿江公路，右岸紧邻成渝线，交通较便利。

（4）成渝客运专线沱江特大桥~南津驿枢纽

该段岸线位于雁江区城区附近，此段岸线距河口航道里程为322.5~338.0km，规划可利用岸线总长度约13.3km，其中左岸规划可利用岸线长7.4km，右岸规划可利用岸线长5.9km，已利用岸线部分主要是防洪堤、居民房、湿地公园、客运码头等，该段岸线有连续弯道，整体呈S型，紧邻南津驿枢纽，为库区常年回水区，水深充足，航道宽阔，水域条件好。

由于后方陆域主要为雁江城区中心地带，人口聚集，陆域较窄，多数为客运旅游船舶，两岸均有滨江景观路、城市道路，有已建的遂资眉高速公路和成渝客运专线穿过，交通便利。

（5）南津驿枢纽~王二溪枢纽

该段岸线位于雁江区城区下游，此段岸线距河口航道里程为309.0~322.5km，规划可利用岸线总长度约14.6km，其中左岸规划可利用岸线长7.9km，右岸规划可利用岸线长6.7km，已利用岸线部分主要是耕地和客运码头等，该段岸线有连续弯道，整体呈M型，上游紧邻南津驿枢纽，下游紧邻王二溪枢纽，大坝通过改造升级后，水位得以衔接，为库区常年回水区，水深充足，航道宽阔，水域条件好。

左岸有南津镇，右岸有忠义镇，人口分布比较集中，大部分后方陆域为自然岸坡，两岸均有沿江公路，有已建的遂洪高速公路和成渝客运专线穿过，交通便利。

（6）王二溪枢纽~伍隍镇人工滩

该段岸线位于雁江区城区下游，此段岸线距河口航道里程为280.0~309.0km，规划可利用岸线总长度约9.5km，其中左岸规划可利用岸线长7.7km，右岸规划可利用岸线长1.8km，左岸已利用岸线部分主要是耕地和码头等，右岸紧邻成渝线，该段岸线有连续弯道，整体呈S型，位于资阳五里店枢纽库区内，由于五里店枢纽回水里程为25.7km，未到达该段航道，因此该航道为天然河流，弯道较多，汛期水流较急，零星滩险较多，局部岸线需通过一定工程措施后可利用。

由于右岸紧邻成渝线，大部分岸线无法发展后方陆域，左岸后方陆域较为平坦和宽阔，两岸均有沿江公路，交通较便利。

### 二、岸线利用现状评价

沱江两岸分布有大小12个砂石码头，码头岸线总长3030m。沱江由于目前的航道等级较低，枢纽之间水位衔接不上，除个别码头和城市建设占用岸线外，岸线利用程度不高。沱江资阳段中段沱江二桥和三桥之间为资阳市中心城区，岸线利用程度较高；其余大部分地区由于工业及交通不发达，开发利用程度低，岸线开发利用的程度不高，仅零散分布有砂石码头。总体来看，沱江中段岸线有城镇、工厂分布和集疏运条件好的岸线开发利用程度相对较高，其余岸线利用程度不高，基本保持自然状态或以农业用地为主。

### 三、港口岸线资源综合评价

综上所述，资阳港岸线资源主要具有以下特点：

（1）沱江达到Ⅴ级航道后，宜港岸线资源较为丰富、开发潜力大。资阳境内沱江岸线总长约173公里，沱江段具有岸线资源丰富、部分航段具有水深条件较好、河势稳定、冲淤变化不大等得天独厚的建港优势。

（2）大部分岸线为砂石码头占用，分布比较分散，布局不合理，造成岸线利用零乱，局部岸线资源浪费。总体来看，有城镇、工厂分布和集疏运条件好的岸线开发利用程度相对较高，其余岸线利用程度不高，基本保持自然状态或以农业用地为主。

（3）沱江两岸宜港岸线资源分布不均。从总体来看，沱江两岸社会经济发展不均衡，工业布局和集疏运条件右岸优势较明显，工业集中，城建规模大。左岸后方集疏运通道建设较少，无法和其他运输方式形成有效的衔接和中转，目前岸线开发利用程度也相对比较低。

（4）具有大规模成片开发的条件。一是临江镇下游太子村附近沱江右岸一带水域条件良好，后方陆域开阔，集疏运条件良好，后方有成渝线铁路，G321广成线、夏蓉高速及沿江公路，能实现铁、公、水有效衔接，适合布置大型的综合货运作业区和临港工业，有望成为临港工业聚集地；二是雁江区松涛镇沱江二桥附近沱江右岸一带水域，位于南津驿枢纽库区内，为库区航道，水流条件较好，后方陆域宽阔，距离城区较近，集疏运条件良好，后方有遂资高速、夏蓉高速及临江公路，能实现铁、公、水有效衔接。

（5）优良宜港岸线资源亟待保护。资阳港宜港岸线资源丰富，但适宜成片开发的优良宜港岸线资源较少，在沱江沿岸宜港岸线中，长度在 400m 以上的宜港岸线 4段，总长1900m，港口岸线资源亟待加强控制和保护。

第二节  港口岸线利用规划

### 一、规划原则

⑴ 先导性原则：岸线利用与沿江产业布局、工业功能区规划和城市发展密切相关，岸线规划应充分发挥其先导作用。

⑵ 协调性原则：统筹港口与城市、社会、环境的关系，与国土、城市景观、地灾、旅游、水资源综合利用等相关规划相协调，体现以人为本、人与自然和谐的发展理念，创造和谐的发展环境。

⑶ 科学性原则：充分利用宝贵的岸线资源，深水深用、浅水浅用，统筹开发、合理布局，科学开发岸线。

⑷ 可持续性发展原则：充分利用现有设施，有效利用和合理开发港口岸线资源，在科学研究的基础上积极寻求新的岸线资源，并加强对岸线资源的保护，保障港口的可持续发展。

### 二、港口岸线利用规划

根据资阳市岸线资源特点、经济运量预测、城市总体规划和腹地交通发展规划，综合考虑近期建设及长远发展需要，经分析比较，进行岸线评价，本次岸线规划范围主要为沱江资阳段岸线、沱江支流阳化河、安岳及乐至部分通航支流和水库规划。本次规划重点范围沱江资阳段通航河道长74km，自临江镇入境、雁江区伍隍镇人工滩出境，自北向南纵贯资阳市雁江区。本次主要规划可利用及预留岸线：是指根据近期的岸线资源情况分析，其水域、陆域等条件已经具备建港条件的岸线。本类岸线规划旨在明确近期和远期岸线的有效利用。

随着资阳城市规划调整以及产业布局进一步优化，港口岸线紧张、结构不合理、制约区域经济发展等现象普遍存在，部分未批先建码头大量存在，造成港口岸线资源不足、竞争加剧与社会经济发展不匹配等影响。随着资阳城市建设步伐的加快，城市核心区域相关码头对城市的影响显得越来越突出，必须在规划的同时，将相关货运码头予以整治、关闭、搬迁。主城区以外沱江岸线主要发展货运，带动港口物流和经开区发展，强化铁公水联运；主城区以内沱江岸线主要发展旅游客运、休闲娱乐、游艇服务设施等。同时，考虑到港口生产运营企业发展和港口平稳运行需要，还需渐进推进港口资源整合和功能调整。对已利用的岸线利用率不高或明显不合理的岸段进行整合、调整，

资阳港沱江岸线利用规划汇总表

表4-1

| 航道名称 | 航道里程 (km) | 宜港岸线 (m) | 规划新利用岸线 (m) | 已利用岸线(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沱江 | 74.0 | 22350 | 4950 | 1750 |  |

沱江资阳段主要岸线利用规划表

表4-2                                                                                                                      单位：m

| 序号 | 名称 | 距离河口里程（Km） | 总长（m) | 已用长度 | 规划长度 | 岸别 | 利用现状 | 规划用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临庵村作业区岸线 | 365.0~365.5 | 500 | 250 | 500 | 右 | 部分利用 | 货运 |
| 2 | 太子村作业区岸线 | 362.1~362.5 | 400 | 200 | 400 | 右 | 部分利用 | 货运 |
| 3 | 墨池村作业区岸线 | 359.5~359.7 | 200 | 100 | 200 | 右 | 部分利用 | 货运 |
| 4 | 金山村作业区岸线 | 357.7~357.9 | 200 | 180 | 200 | 左 | 部分利用 | 货运 |
| 5 | 晏家坝村作业区岸线 | 353.0~353.5 | 500 | 140 | 500 | 左 | 部分利用 | 货运 |
| 6 | 晏家坝旅游码头岸线 | 351.8~352.1 | 300 | 0 | 300 | 左 | 未利用 | 旅游客运 |
| 7 | 燕山村作业区岸线 | 349.3~349.45 | 150 | 100 | 150 | 右 | 部分利用 | 货运 |
| 8 | 顺河村作业区岸线 | 348.9~349.1 | 200 | 100 | 200 | 右 | 部分利用 | 货运 |
| 9 | 海事码头作业区岸线 | 347.1~347.3 | 200 | 0 | 200 | 左 | 未利用 | 海事航务 |
| 10 | 雷音村旅游码头岸线 | 343.5~343.8 | 300 | 0 | 300 | 左 | 未利用 | 旅游客运 |
| 11 | 苌弘旅游码头岸线 | 341.2~341.35 | 150 | 0 | 150 | 右 | 未利用 | 旅游客运 |
| 12 | 沱桥村旅游码头岸线 | 340.3~340.5 | 200 | 0 | 200 | 左 | 未利用 | 旅游客运 |
| 13 | 侯家坪园区作业区岸线 | 335.6~335.8 | 200 | 130 | 200 | 右 | 部分利用 | 货运 |
| 14 | 综合作业区 | 330.9～331.4 | 500 | 0 | 500 | 右 | 未利用 | 货运 |
| 15 | 飞虹村作业区岸线 | 329.5~329.7 | 200 | 0 | 200 | 左 | 未利用 | 货运 |
| 16 | 迎桥村作业区岸线 | 329.2~329.4 | 200 | 200 | 200 | 左 | 部分利用 | 货运 |
| 17 | 湖广村作业区岸线 | 324.5~324.7 | 200 | 150 | 200 | 左 | 部分利用 | 货运 |
| 18 | 南滩村作业区岸线 | 300.45~300.8 | 350 | 200 | 350 | 左 | 部分利用 | 货运 |
| 小计 |  |  | 4950 | 1750 | 4950 |  |  |  |

第五章  港口总体规划

第一节  规划原则

1)针对矛盾，突出重点。针对资阳港码头布局弱小散、大宗散货等大型化专业化码头不足的矛盾；普通客渡码头过剩与高档旅游码头不足的矛盾，城区码头建设与城市发展的矛盾等，重点集中布置件杂、大宗散货等大型化专业化码头；整合现有客运码头功能，慎重布局高档旅游客运码头；逐步弱化城区核心区域岸线货运功能，开发城市生活功能，尽可能整合散杂货码头。

2)统筹兼顾，确保用地。统筹考虑腹地经济发展和沱江梯级建设推进包括南津驿和王二溪升级改造后以及董家坝枢纽和临江寺枢纽的建设后岸线开发的可能性，科学选择港址；充分结合资阳市城市总体规划、综合交通规划以及十三五水运发展规划，注重综合交通节点码头布置，充分保证码头集疏运通畅；保证陆域建设用地近期规模和长期可持续发展。

3）有效利用，合理开发。合理开发利用港口岸线资源，完善码头功能，引导货主码头对外服务，重视装卸机械、集疏运通道、通讯信息与港口的配套协调，发挥港口工业和物流服务功能，提升港口的利用效率和服务水平，提高港口综合效益。

4）远近结合，协调发展。立足当前，着眼长远，留有发展余地。正确处理港城关系，统筹港城规划，使港口与城乡发展、土地利用、产业布局、综合交通、环境保护等规划相协调，相互促进，共同发展。

5）物流为主，储运结合。结合临港工业物流布局，合理衔接，承接物流转运。

第二节  港区划分

港口是水陆客货转运的重要节点，是发挥航道功能作用和促进当地经济社会发展的重要基础设施。近年来，随着沱江资阳段已建枢纽的改造升级和航道配套工程的实施，将会较大程度地改善航道通航条件，同时，也对港口发展提出了更新、更高要求。根据资阳市各港口的区位交通条件、航道开发情况、港口发展需求等，在以往规划基础上，将资阳港划分为雁江港区、安岳港区和乐至港区，其中雁江港区划分为12个作业区，1个综合作业区、1处海事综合码头，安岳港区划分为7个旅游码头客运停靠点，乐至港区划分为4个旅游码头客运停靠点。

一、资阳港在四川港口布局的定位

资阳港在四川港口布局中属于第三层次港口，即系结合行政区划和境内航道条件确定，分布在岷江、渠江、金沙江、沱江、涪江及其它支流航道上，他们主要为当地经济发展服务。属于11个一般港口（达州港、凉山港、攀枝花港、眉山港、遂宁港、绵阳港、自贡港、资阳港、内江港、成都港和巴中港）之一。主要承担资阳市矿建材料及工业产成品等物资运输。

二、资阳港总体布局

资阳积极融入长江经济带，与“一带一路”、“成渝城市群”、“川南城市群”。资阳作为沱江流域上重点的工业重市，港口的建设可以加大沿江经济的辐射力，吸引沿江产业园的布局，完善水-公-铁相互衔接的综合交通运输体系。根据资阳港定位以及资阳港区区位条件、水运自然条件、岸线开发利用现状，充分考虑综合交通运输方式的相互支撑、城市总体布局、产业布局、资源状况及运输需求，各作业区及码头点具体划分如下：

1）雁江港区

规划范围：沱江干流74km通航水域(临江镇入境、雁江区伍隍镇)及花溪河部分水域。

1、货运作业区及综合作业区

沱江干流划分为12个作业区及1个综合性货运码头，其中以散货、件杂货为主的作业区，包括临庵村、太子村、金山村、燕山村、顺河村、晏家坝村、墨池村、飞虹村、迎桥村、湖广村、侯家坪园区、南滩村作业区。综合作业区主要以件杂货、散货、集装箱、危化品为主。

2、旅游码头

沱江干流规划设有4处旅游客运码头岸线，主要集中在市区，详见附图五。

根据主管部门提供的花溪河景区总体策划和重点地块概念性规划等相关资料，为了打造以花溪河为背景的天府花溪乡村慢生活度假区，拟在花溪河景区处设置旅游客运码头5处，供游客游览。

3、海事码头

建设雁江区海事综合码头一座，对沱江资阳段重点水域进行全时段全天候监管和应急救援准备，集海事监管、应急救援、抢险及战备功能一体。初步选定码头地址为：成渝高铁沱江大桥上游1000米的五家堰（即原野人滩老码头）沱江左岸区域。

2）安岳港区：

规划范围：岳阳河干流、跑马滩水库和磨滩河水库。

安岳港区根据景区开发旅游需求规划7个旅游客运码头停靠点，分别为鱼尾坝客运码头、卧佛院客运码头、长河源客运码头、团结桂香码头、双河口客运码头、姚市大桥客运码头、李家客运码头。

3）乐至港区：

规划范围：蟠龙湖水库和东禅水库。

乐至港区根据景区开发旅游需求规划蟠龙湖水库客运码头3处、东禅水库1处。

第三节  港区布置规划

（一）规划功能

结合资阳港各港区的交通条件、运输需求以及主要货种规划等，本次按2个层次进行各港区规划，第一层次为作业区，规模较大，是规划的重点；第二层次是码头，规模较小，是对各港区功能的补充。各主要作业区及码头的规划功能如下：

1）雁江港区

1、货运作业区

沱江干流包括临庵村、太子村、金山村、燕山村、顺河村、晏家坝村、墨池村、飞虹村、迎桥村、湖广村、侯家坪园区、南滩村作业区。重点发展散货、件杂货运输，主要为附近村镇商贸、建材、酿造、农副产品加工、饮食服务等乡镇企业提供农产品原材料及产成品水上中转运输服务。

2、客运码头

沱江干流规划设有4处旅游客运码头岸线，主要集中在市区，详见附图五，该旅游码头群紧靠资阳雁江区城市中心，主要为南津驿库区内沱江干流人文景区配套，为腹地旅客中转和南津驿库区城市中心旅游客运的运输服务。

根据主管部门提供的花溪河景区总体策划和重点地块概念性规划等相关资料，为了打造以花溪河为背景的天府花溪乡村慢生活度假区，拟在花溪河景区处设置旅游客运码头5处，供游客游览。

3、海事综合码头

建设雁江区海事综合码头一座。初步选定码头地址为：成渝高铁沱江大桥上游1000米的五家堰（即原野人滩老码头）沱江左岸区域。迎宾大桥上游3.2Km，位于沱一桥上游4.7Km。码头拟占岸线长度200m，占陆域面积6000平方米（其中配套建设海事救援中心面积800平方米）。码头新址的河势河床及河岸稳定，河床冲淤变化很小，具有良好的地质条件；岸线顺平、水流平顺、水深适当，河面宽度250-300m，水域面积足够，具备船舶航行和锚泊的河道条件。陆域面积较广，有发展余地，后方连接城市道路和市政设施，交通便利，具备开展港口码头基础设施建设条件。

2）安岳港区：

安岳港区规划7个旅游客运码头停靠点，分别为鱼尾坝客运码头、卧佛院客运码头、长河源客运码头、团结桂香码头、双河口客运码头、姚市大桥客运码头、李家客运码头，主要为安岳景区开发需求及岳阳河、跑马滩及磨滩河水库附近景区旅游客运服务。

3）乐至港区：

乐至港区根据景区开发旅游需求规划蟠龙湖水库客运码头3处、东禅水库1处。

（二）陆域布置规划

1）雁江港区

一、货运作业区

1、临庵村作业区

临庵村作业区位于临江镇临庵村3组，沱江右岸，航道里程365.0~365.5km，规划布置4个泊位，年通过能力为80万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度500.0m，陆域纵深约58.0~117.0m，陆域总面积50500 m2，仓库面积17500㎡，堆场面积22700㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，码头后方通过乡镇公路与成渝公路相连接。

2、太子村作业区

太子村作业区位于临江镇太子村7组，沱江右岸，航道里程362.1~362.5km，规划布置4个泊位，年通过能力为80万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度400.0m，陆域纵深约149.0m，陆域总面积59400 m2，仓库面积26700㎡，堆场面积20800㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，码头后方通过乡镇公路与成渝公路相连接。

3、墨池村作业区

墨池村作业区位于墨池村7、13组，沱江右岸，航道里程359.5~359.7km，规划布置3个泊位，年通过能力为60万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度200.0m，陆域纵深约149.0m，陆域总面积29700 m2，仓库面积12000㎡，堆场面积12000㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，码头后方通过乡镇公路与成渝公路相连接。

4、金山村作业区

金山村作业区位于保和镇金山村3组，沱江左岸，航道里程357.7~357.9km，规划布置3个泊位，年通过能力为60万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度200.0m，陆域纵深约128.0m，陆域总面积25700 m2，仓库面积10300㎡，堆场面积10300㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，码头后方与三学路和S106公路相连接。

5、晏家坝村作业区

晏家坝村作业区位于保和镇晏家坝村1组，沱江左岸，航道里程353.0~353.5km，规划布置4个泊位，年通过能力为80万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度500.0m，陆域纵深约200.0m，陆域总面积99250m2，仓库面积39700㎡，堆场面积39700㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，码头后方与Y260和S106公路相连接。

6、燕山村作业区及顺河村堆场

燕山村作业区位于雁江镇燕山村4组，沱江右岸，航道里程349.3~349.45km，规划布置2个泊位，年通过能力为40万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度150.0m，陆域纵深约140.0m，陆域总面积20775m2，仓库面积5600m2，堆场面积11200㎡。下游顺河村堆场系燕山村作业区附属堆场，不设船舶停靠设施，仅供货物堆放，总陆域面积为25575.0m2，其中堆场为20500.0m2，陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，码头后方与莲花路相连接。

7、侯家坪园区作业区

侯家坪园区作业区位于侯家坪工业园区临水侧，沱江右岸，航道里程335.6~335.8km，规划布置3个泊位，年通过能力为60万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度200.0m，陆域纵深约78.0m，陆域总面积15700m2，仓库面积5600m2，堆场面积6300㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，作业区后方与侯家坪工业园区内道路相连接，后方紧邻成渝公路。

8、飞虹村作业区

飞虹作业区位于宝台镇飞虹村11组，沱江左岸，航道里程329.5~329.7km，规划布置3个泊位，年通过能力为60万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度200.0m，陆域纵深约42.0m，陆域总面积7534m2，堆场面积3140㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，作业区后方紧邻X138和Y206。

9、迎桥村作业区

迎桥村作业区位于南津镇迎桥村7组，沱江左岸，航道里程329.2~329.4km，规划布置3个泊位，年通过能力为60万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度200.0m，陆域纵深约22.0m，陆域总面积4400m2，堆场面积540㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，作业区后方紧邻X138和Y206。

10、湖广村作业区

湖广村作业区位于南津镇湖广村7、8组，沱江左岸，航道里程324.5~324.7km，规划布置3个泊位，年通过能力为60万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度200.0m，陆域纵深约118.0m，陆域总面积23600m2，仓库面积9500㎡，堆场面积9500㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，作业区后方紧邻X138。

11、南滩村作业区

南滩村作业区位于伍隍镇南滩村10社，沱江左岸，航道里程300.45~300.8km，规划布置3个泊位，年通过能力为60万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度350.0m，陆域纵深约40.0m，陆域总面积13520m2，堆场面积6200㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，作业区后方紧邻X140。

12、综合性作业区

综合性作业区位于南津驿大坝上游1.3km，沱江右岸，航道里程330.9~331.4km，规划布置6个泊位，年通过能力为150万t。码头采用直立式结构型式，岸线长度500.0m，陆域纵深约200.0m，陆域总面积99250m2，仓库面积39700㎡，堆场面积39700㎡。陆域平台布置有堆场、停车场、办公楼等生产和生活设施，作业区后方紧邻Y232。

二、旅游作业区

1、晏家坝旅游码头作业区

晏家坝旅游码头位于晏家坝村沱江左岸，航道里程为351.8~352.1km，陆域平台布置有停车场，侯船区等，主要服务于城市旅游客运，陆域纵深约50m，6个泊位，年吞吐量为15万人次。

2、雷音村旅游码头作业区

雷音村旅游码头位于雷音村沱江左岸，航道里程为343.5~343.8km，陆域平台布置有停车场，侯船区等，主要服务于城市旅游客运，陆域纵深约40m，6个泊位，年吞吐量为15万人次。

3、苌弘旅游码头作业区

苌弘旅游码头位于苌弘广场上游沱江右岸，航道里程为341.2~341.35km，陆域平台布置有停车场，侯船区等，主要服务于城市旅游客运，陆域纵深约30m，3个泊位，年吞吐量为8万人次。

4、沱桥村旅游码头作业区

沱桥村旅游码头位于沱江左岸，航道里程为340.3~340.5km，陆域平台布置有停车场，侯船区等，主要服务于城市旅游客运，陆域纵深约40m，4个泊位，年吞吐量为10万人次。

2）安岳港区和乐至港区

安岳港区和乐至港区由9个旅游码头组成，每个码头均布置一个陆域平台，面积约16500 m2，共布置20个泊位，年通过能力20万人次，码头前沿采用下河梯步形式，陆域平台布置有停车场，侯船区等，由于各码头均靠近市镇，故码头后方均可与现有道路相连。

表5-1 资阳港作业区规划表

| 港 区 | 序号 | 作业区名称 | 作业区基本情况 |  | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 泊位数（m） | 规划岸线长（m） | 位置 |  |
| 雁江港区 | 1 | 临庵村作业区 | 4 | 500 | 临江镇临庵村3组 | 货运 |
|  | 2 | 太子村作业区 | 4 | 400 | 临江镇太子村7组 |  |
|  | 3 | 墨池村作业区 | 3 | 200 | 临江镇墨池村7、13组 |  |
|  | 4 | 金山村作业区 | 3 | 200 | 保和镇金山村3组 |  |
|  | 5 | 燕山村作业区 | 2 | 200 | 雁江镇燕山村4组 |  |
|  | 6 | 顺河村堆场 | / | 200 | 雁江镇顺河村3组 |  |
|  | 7 | 晏家坝村作业区 | 4 | 500 | 保和镇晏家坝村1组 |  |
|  | 8 | 飞虹村作业区 | 3 | 200 | 宝台镇飞虹村11组 |  |
|  | 9 | 迎桥村作业区 | 3 | 200 | 南津镇迎桥村7组 |  |
|  | 10 | 湖广村作业区 | 3 | 200 | 南津镇湖广村7、8组 |  |
|  | 11 | 侯家坪园区作业区 | 3 | 200 | 侯家坪园区 |  |
|  | 12 | 南滩村作业区 | 3 | 350 | 伍隍镇南滩村10社 |  |
|  | 13 | 综合货运作业区 | 6 | 500 | 南津驿大坝上游1.3km |  |
|  | 14 | 雁江区海事综合码头 | 3 | 200 | 沱江左岸，原野人滩老码头 | 海事监管 |
| 安岳港区 | 1 | 鱼尾坝客运码头 | 1 | 50 | 跑马滩水库 | 客运 |
|  | 2 | 卧佛院客运码头 | 1 | 50 | 跑马滩水库 | 客运 |
|  | 3 | 长河源客运码头 | 1 | 50 | 长河源乡 | 客运 |
|  | 4 | 团结桂香码头 | 1 | 50 | 桂香村 | 客运 |
|  | 5 | 双河口客运码头 | 1 | 50 | 双河口村 | 客运 |
|  | 6 | 姚市大桥客运码头 | 1 | 50 | 姚市大桥 | 客运 |
|  | 7 | 李家客运码头 | 1 | 50 | 磨滩河水库 | 客运 |
| 乐至港区 | 1 | 蟠龙湖水库 | 11 | 400 | 蟠龙湖水库 | 客运 |
|  | 2 | 东禅水库 | 3 | 100 | 东禅水库 | 客运 |
| 合计 |  |  |  | 4900 |  |  |

第四节  水域布置规划

根据《资阳市“十三五”内河水运发展规划》，实施沱江成渝高铁资阳沱江大桥至南津驿枢纽15km航运配套工程，按Ⅴ级航道标准进行建设。包括航段滩险整治、设置航标和航标船（艇）等设施﹑设备，逐步实现本航段昼夜通航，计划2018年开工，2020年完成；实施董家坝枢纽至王二溪枢纽33.8km航道整治工程，按Ⅴ级航道标准进行航道整治, 计划2018年开工，2022年完成；建设临江寺航电枢纽工程，枢纽正常蓄水位366.00m，电站装机21MW，按Ⅴ级航道标准新建通航设施，计划2018年开工，2023年完成；开展董家坝、临江寺枢纽建设前期工作，适时启动有条件的枢纽建设开展王二溪、南津驿已建枢纽老旧船闸改造工程前期工作，抬高枢纽正常蓄水位，实现与上级枢纽水位衔接，按照Ⅴ级航道标准实施船闸补建工程。

以上项目推进实施后，沱江资阳段航道将达到Ⅴ级航道标准，并可境内全线复航。根据到港船舶所需的锚泊区和进出港安全航行需要，结合水域条件，提出各主要港区的锚泊区见表4-1。

雁江港区主要锚地规划表

表5-2

| 序 号 | 锚地名称 | 基本数据（m） | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 航道里程 | 占用水域宽度 |  |  |
| 1 | 窑坪村锚地 | 364.3~363.7 | 60 | 临安村、太子村作业区 | 左岸 |
| 2 | 昆仑村锚地 | 358.1~358.3 | 50 | 金山村、墨池坝作业区 | 右岸 |
| 3 | 张家坳锚地 | 353.8~354.0 | 50 | 晏家坝作业区 | 右岸 |
| 4 | 董家坝锚地 | 348.2~348.6 | 50 | 城区旅游船舶 | 右岸 |
| 5 | 张家坝锚地 | 344.3~344.7 | 50 | 城区旅游船舶 | 左岸 |
| 6 | 曾家坪锚地 | 331.8~332.3 | 60 | 侯家坪园区作业区 | 左岸 |
| 7 | 迎桥村锚地 | 327.7~328.1 | 70 | 飞虹村、迎桥村作业区 | 左岸 |
| 8 | 曾家坪锚地 | 324.7~325.0 | 50 | 湖广村作业区 | 左岸 |

第五节  港界

明确划分港区与后方陆域界限，保证港口拥有充足的发展用地，是资阳港可持续、有序发展的重要保障。水域港界的合理划分则有利于有关部门对进出港船舶实施有效的交通管制，以确保船舶航行和锚泊的安全。根据目前港口建设情况、今后港口发展需要及城市规划等要求，初拟资阳港各主要作业区及码头港界坐标值见表。

雁江港区作业区陆域港界坐标表

表5.1

| 作业区 名 称 | 港界控制 点 | 坐 标 值 | 作业区 名 称 | 港界控制 点 | 坐 标 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  | X | Y |
| 临庵村作业区 | A | 3344820 | 463867 | 太子村作业区 | A | 3345115 | 466353 |
|  | B | 3344728 | 464358 |  | B | 3344807 | 466607 |
|  | C | 3344772 | 463858 |  | C | 3345102 | 466336 |
|  | D | 3344719 | 463929 |  | D | 3344793 | 466590 |
|  | E | 3344706 | 463995 |  | E | 3345007 | 466222 |
|  | F | 3344661 | 464097 |  | F | 3344699 | 466476 |
|  | G | 3344639 | 464188 |  |  |  |  |
|  | H | 3344670 | 464348 |  |  |  |  |
| 墨池村作业区 | A | 3342286 | 468191 | 金山村作业区 | A | 3341030 | 468774 |
|  | B | 3342472 | 468117 |  | B | 3341094 | 468963 |
|  | C | 3342278 | 468171 |  | C | 3341051 | 468767 |
|  | D | 3342464 | 468097 |  | D | 3341114 | 468957 |
|  | E | 3342223 | 468034 |  | E | 3341172 | 468726 |
|  | F | 3342408 | 467959 |  | F | 3341236 | 468916 |
| 晏家坝村作业区 | A | 3337676 | 470795 | 燕山村 作业区 | E | 3335673 | 471218 |
|  | B | 3337461 | 471246 |  | F | 3335702 | 471365 |
|  | C | 3337695 | 470804 |  | G | 3335694 | 471214 |
|  | D | 3337481 | 471256 |  | H | 3335723 | 471361 |
|  | E | 3337874 | 470889 |  | J | 3335829 | 471187 |
|  | F | 3337660 | 471341 |  | K | 3335859 | 471334 |
| 顺河村作业区 | A | 3335667 | 470912 | 侯家坪园区作业区 | A | 3328036 | 466811 |
|  | B | 3335667 | 471077 |  | B | 3328236 | 466802 |
|  | C | 3335822 | 470912 |  | C | 3328035 | 466789 |
|  | D | 3335822 | 471077 |  | D | 3328235 | 466780 |
|  |  |  |  |  | E | 3328032 | 466711 |
|  |  |  |  |  | F | 3328231 | 466702 |
| 飞虹村作业区 | A | 3327473 | 469171 | 迎桥村作业区 | A | 3327265 | 469268 |
|  | B | 3327288 | 469246 |  | B | 3327065 | 469277 |
|  | C | 3327481 | 469191 |  | C | 3327266 | 469289 |
|  | D | 3327296 | 469265 |  | D | 3327066 | 469298 |
|  | E | 3327489 | 469211 |  | E | 3327267 | 469311 |
|  | F | 3327304 | 469286 |  | F | 3327067 | 469320 |
| 湖广村作业区 | A | 3322917 | 469506 | 南滩村作业区 | A | 3314957 | 473509 |
|  | B | 3322797 | 469666 |  | B | 3314833 | 473836 |
|  | C | 3322934 | 469518 |  | C | 3314977 | 473516 |
|  | D | 3322815 | 469678 |  | D | 3314853 | 473844 |
|  | E | 3323029 | 469589 |  | E | 3314994 | 473523 |
|  | F | 3322909 | 469749 |  | F | 3314998 | 473572 |
| 综合货运作业区 | A | 3326845 | 467446 | 海事 综合 码头 | A | 3336020 | 469352 |
|  | B | 3326595 | 467013 |  | B | 3335965 | 469329 |
|  | C | 3326826 | 467457 |  | C | 3335888 | 469514 |
|  | D | 3326577 | 467024 |  | D | 3335944 | 469537 |
|  | E | 3326654 | 467556 |  |  |  |  |
|  | F | 3326405 | 467123 |  |  |  |  |

注：表中坐标为大地2000坐标系。

安岳港区客运码头边界指标汇总表

表5.2

| 序号 | 码头名称 | 陆域尺度 长×宽（m） | 水域尺度 长×宽（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼尾坝客运码头 | 100×50 | 100×10 |
| 2 | 卧佛院客运码头 | 100×50 | 100×10 |
| 3 | 长河源客运码头 | 100×50 | 100×10 |
| 4 | 团结桂香码头 | 100×50 | 100×10 |
| 5 | 双河口客运码头 | 100×50 | 100×10 |
| 6 | 姚市大桥客运码头 | 100×50 | 100×10 |
| 7 | 李家客运码头 | 100×50 | 100×10 |

乐至港区客运码头边界指标汇总表

表5.3

| 序号 | 码头名称 | 陆域尺度 长×宽（m） | 水域尺度 长×宽（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号码头 | 100×50 | 100×10 |
| 2 | 2号码头 | 200×50 | 200×8 |
| 3 | 3号码头 | 100×50 | 100×10 |
| 4 | 4号码头 | 100×50 | 100×10 |

第六章  港口配套设施规划

第一节  集疏运规划

资阳市综合交通发展的战略目标为：形成对外交通以铁路、沱江、高速公路为主，市域交通以高速公路和县际公路为主，城市交通以快速干道为主，有机衔接、协调发展、快速便捷、安全高效的综合交通运输体系，充分整合交通资源，挖掘运能潜力，提高服务水平，发挥同时接壤成渝、毗邻成都天府国际机场的优势，将资阳建设成为成渝门户枢纽、临空新兴城市，与成渝共同构成国际化城市地区，为经济社会的可持续发展提供可靠的交通运输支持保障。

公路：成安渝、成资渝、内遂、遂资眉、资潼、三台至乐至、乐至至资中至南溪7条高速公路。

铁路：铁路方面结合既有成渝铁路、成渝高铁，规划建设成自宜高铁、成南达万高铁、轨道交通资阳线、绵遂内铁路、成都城际外环线铁路、成渝中线高铁、雅眉资遂铁路9条轨道交通。

水运：沱江高等级航道。水上交通重点渡口、重点客运（旅游）码头、危险品码头装卸作业区，客渡船、旅游客运船、危险品船、水上加油视频监控覆盖100%。

各作业主要集疏运通道详见表6-1。

表6-1  各作业区集疏运规划表

| 序号 | 作业区名称 | 集疏运通道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临庵村作业区 | 成渝公路及乡镇道路 |  |
| 2 | 太子村作业区 | 成渝公路及乡镇道路 |  |
| 3 | 金山村作业区 | 省道106及三学路 |  |
| 4 | 燕山村作业区 | 莲花路 |  |
| 5 | 顺河村作业区 | 莲花路 |  |
| 6 | 晏家坝村作业区 | 省道106及Y260 |  |
| 7 | 墨池村作业区 | Y212 |  |
| 8 | 飞虹村作业区 | X138 |  |
| 9 | 迎桥村作业区 | X138 |  |
| 10 | 侯家坪作业区 | 侯家坪工业园区道路 |  |
| 11 | 湖广作业区 | 资资路 |  |
| 12 | 南滩村作业区 | 南双路 |  |
| 13 | 综合性作业区 | Y232 |  |
| 14 | 雁江区海事综合码头 | 城区道路宝台大道 蜀乡大道 |  |
| 15 | 鱼尾坝客运码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 16 | 卧佛院客运码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 17 | 长河源客运码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 18 | 团结桂香码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 19 | 双河口客运码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 20 | 姚市大桥客运码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 21 | 李家客运码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 22 | 蟠龙湖库区码头 | 与后方乡镇公路 |  |
| 23 | 东禅库区码头 | 与后方乡镇公路 |  |

第二节  供电规划

### 一、资阳市电力及电网规划

资阳市城市总体规划中，规划扩建500 千伏资阳变电站、新建500 千伏安岳变电站为全市220 千伏电网主电源点。在市域范围内形成以500 千伏变电站为顶点，以220 千伏电网为骨架的分区域供电格局。规划新建220 千伏城南变、220 千伏临江变等输变电工程。至规划期末，全市共有500 千伏变电站2 座；220 千伏变电站11 座。2035 年中心城区共有220 千伏变电站6 座，总变电容量1980兆伏安，其中，保留现状2 座，规划新建4 座；110 千伏变电站18 座，总变电容量1965 兆伏安，其中保留现状4 座，扩容1 座，新增13 座。结合道路绿化带调整现状220 千伏孙家坝变电站进线。这些电站的建设将为资阳经济发展提供强大的电力保障。

二、资阳港各作业区供电规划

规划作业区及码头均位于城镇附近，各级城镇公用电网建设较完备，作业区用电负荷接入城镇电网比较方便，所有作业区电源电压等级为10kV。本次规划的主要作业区用电负荷等级确定为二级负荷。根据各港区的功能划分和所需配备机械设备的数量，初拟各作业区的用电负荷和变压器容量。各作业区内电力线路采用电缆。各主要作业区及码头用电量及变压器容量估算见表6-1。

表6-1    各主要作业区及码头用电量及变压器容量估算表

| 序号 | 作业区名称 | 估算用电量（kW） | 变压器容量（kVA） | 电源引入方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雁江港区 |
| 1 | 临庵村作业区 | 3600 | 3800 | 架空 |
| 2 | 太子村作业区 | 3600 | 3800 | 架空 |
| 3 | 金山村作业区 | 3600 | 3800 | 架空 |
| 4 | 燕山村作业区 | 6500 | 6800 | 架空 |
| 5 | 顺河村作业区 | 6250 | 6500 | 架空 |
| 6 | 晏家坝村作业区 | 3600 | 3800 | 架空 |
| 7 | 墨池村作业区 | 1600 | 1600 | 架空 |
| 8 | 飞虹村作业区 | 2600 | 2800 | 架空 |
| 9 | 迎桥村作业区 | 3600 | 3800 | 架空 |
| 10 | 迎桥村作业区 | 2700 | 2800 | 架空 |
| 11 | 侯家坪作业区 | 2500 | 2600 | 架空 |
| 12 | 南滩村作业区 | 2500 | 2600 | 架空 |
| 13 | 综合性作业区 | 4000 | 4200 | 架空 |
| 14 | 雁江区海事综合码头 | 2500 | 2600 | 架空 |
| 安岳港区 |
| 1 | 鱼尾坝客运码头 | 800 | 1000 | 架空 |
| 2 | 卧佛院客运码头 | 800 | 1000 | 架空 |
| 3 | 长河源客运码头 | 800 | 1000 | 架空 |
| 4 | 团结桂香码头 | 800 | 1000 | 架空 |
| 5 | 双河口客运码头 | 800 | 1000 | 架空 |
| 6 | 姚市大桥客运码头 | 800 | 1000 | 架空 |
| 7 | 李家客运码头 | 800 | 1000 | 架空 |
| 乐至港区 |
| 1 | 蟠龙湖水库 | 1500 | 1600 | 架空 |
| 2 | 东禅水库 | 800 | 1000 | 架空 |

第三节  给排水规划

### 一、给水

根据资阳市城市总体规划，城市居民生活用水按370L/人日的标准控制，给水普及率100%。

资阳港各作业区无特大用水要求，仅为生活、生产、消防用水，需水量很少。根据资阳市城镇供水系统建设较为完备的实际情况，对于资阳港位于城区的各作业区及码头水源均可由市政供水系统统一解决，管网采用枝状管网。对距离城镇较远的作业区，近期可自备水源配置独立的供水系统，以满足生产、生活用水的需要。

根据各作业区所规划的建设规模等具体情况，经初步估算，得出各作业区及码头日用水量，其具体情况见表6-2。

### 二、排水

根据资阳市城市总体规划，2035 年污水处理厂处理规模应达到28 万吨/日。保留现状污水处理厂，扩建沱东污水处理厂。现状污水处理厂日处理规模5万吨/日，负责处理雁城片区的大部分污水。沱东污水处理厂处理规模17 万吨/日，处理城南片区及沱东新区的污水。规划九曲河污水处理厂，日处理规模2.5 万吨/日，负责处理九曲河上游沿线的污水。规划产业区污水处理厂，日处理规模2 万吨/日，满足达标排放标准的尾水，一部分进行深度处理进行工业回用，一部分通过压力管道沿道路排入沱江。

资阳市已建城市污水处理系统，但污水管道的建设还需进一步完善。资阳港各作业区考虑环境保护要求，排水体制采用雨水、污水完全分流制排水系统。雨水充分利用山区坡地和自然冲沟，就近分散排入江中；对散货雨淋污水、清洗车辆及含油污水、船舶废弃物及洗舱、化学品残留物产生的废水应先进行沉淀、油水分离后，再集中收集后排入市政污水管网，经污水厂统一处理达标后排放；对于接入城市污水处理厂较困难的作业区，可自设小型污水处理站，对污水进行处理达标后排放。雨水、污水管道的管材均选用钢筋混凝土圆管。

表6-2    各主要作业区及码头用水量估算表

| 序号 | 作业区名称 | 用水量（m3/d） | 水源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雁江港区 |
| 1 | 临庵村作业区 | 600 | 乡镇自来水 |
| 2 | 太子村作业区 | 600 | 乡镇自来水 |
| 3 | 金山村作业区 | 600 | 乡镇自来水 |
| 4 | 燕山村作业区 | 800 | 乡镇自来水 |
| 5 | 顺河村作业区 | 600 | 乡镇自来水 |
| 6 | 晏家坝村作业区 | 600 | 乡镇自来水 |
| 7 | 墨池村作业区 | 260 | 乡镇自来水 |
| 8 | 飞虹村作业区 | 400 | 乡镇自来水 |
| 9 | 迎桥村作业区 | 200 | 乡镇自来水 |
| 10 | 迎桥村作业区 | 200 | 乡镇自来水 |
| 11 | 侯家坪作业区 | 300 | 县城自来水 |
| 12 | 南滩村作业区 | 100 | 县城自来水 |
| 13 | 综合性作业区 | 800 | 乡镇自来水 |
| 14 | 雁江区海事综合码头 | 400 | 县城自来水 |
| 安岳港区 |
| 1 | 鱼尾坝客运码头 | 30 | 县城自来水 |
| 2 | 卧佛院客运码头 | 30 | 县城自来水 |
| 3 | 长河源客运码头 | 30 | 县城自来水 |
| 4 | 团结桂香码头 | 30 | 乡镇自来水 |
| 5 | 双河口客运码头 | 30 | 乡镇自来水 |
| 6 | 姚市大桥客运码头 | 30 | 乡镇自来水 |
| 7 | 李家客运码头 | 30 | 乡镇自来水 |
| 乐至港区 |
| 1 | 蟠龙湖水库 | 120 | 乡镇自来水 |
| 2 | 东禅水库 | 30 | 乡镇自来水 |

第四节  通信信息规划

### 一、通信规划

（一）通信

⑴ 无线通信

在本港配备收、发网址，带有相应转接设备的短波15W单边带电台1套，各作业区配备甚高频无线电话。

⑵ 有线通信

——各级通信网络建设日益完善，各作业区对外有线通信利用市话公用网进行。租用部分公众电信网及分组交换网线路，将港口计算机信息系统联入专用或商用互联网络，并开通客户服务系统，提供网上咨询和预订等业务。

——敷设本港内部通信线路，该线路除用于通信外，还用于内部计算机联网。

——为便于指挥和协调作业，在各港区设置生产调度电话，并设置调度总机和分机。各作业区设置广播系统1套。

⑶ 集群移动通信系统

为保证作业区生产管理部门对作业区以及移动机械操作人员的调度，在各作业区配置交通专用800M集群通信系统。

（二）工业电视系统

为便于生产调度管理人员对作业区堆场及码头等场所实行现场监视，在临江寺、太子、董家坝、晏家坝等作业区内分别设置一套工业电视监视系统。该系统通过微机矩阵切换器实现分组控制，控制键盘不仅能控制旋转摄像机的动作，而且还能对多路视频信号进行切换，图像通过Internet网络系统上传有关部门。

（三）导航

为使船舶安全、迅速地进出港，在各作业区均设置岸标导航。

### 二、信息规划

资阳港各作业区分别设置一套计算机信息系统，该系统由硬件和软件组成。计算机管理系统主要有以下功能：计划管理、单证管理、海事管理、GPS 管理、财务结算管理、信息查询、船舶管理、系统维护等。

（一）范围及内容

计算机管理系统包括各作业区内生产管理的调度部门、管理部门、仓储运输部门、财务结算部门等，同时考虑为客户和上级主管部门提供通讯接口，满足各作业区高效运作的需要。

计算机管理系统采用快速交换式以太网络架构，整个网络布线采用综合布线系统。局域网通过一台路由器经专线与外网（PSTN）相接，实现远程拨号上网的功能。

（二）计算机管理系统设置原则

网络整体方案遵循的原则：完整的一体化解决方案，先进性，开放性，可靠性，安全性，经济实用性，良好的扩展能力。

（三）综合布线

综合布线应能满足电话、计算机、数据、图文、监视电视、会议电视、图像传输、作业区管理信息及技术管理的需要。

综合布线系统由以下子系统组成：作业区子系统，配线（水平）子系统，干线（垂直）子系统，设备间子系统，管理子系统，综合布线采用光缆、屏蔽和非屏蔽双绞线为主要组成部分。

（四）办公自动化系统

各作业区设置一局域网，以实现办公自动化。网络系统采用主干千兆，百兆到桌面的网络设计。

办公自动化系统由以下8子系统组成：电力供应与管理系统，照明控制与管理系统，环境控制与管理系统，消防报警与控制系统，保安监视与控制系统，交通运输系统，管理服务系统，其他。

各子系统由综合布线系统连接至集散式计算机控制系统和中央管理计算机。

第五节  港口支持系统规划

### 一、水上安全监督规划

（一）水上安全管理的重点

⑴ 重点船舶：“二客一危”船舶，即客(渡)船、客货船和危险品船。

⑵ 重点水域：“五区一渡”水域，即港区、桥区、干支流交汇区、施工作业区、锚泊区和渡口水域。

⑶ 重点时段：“两期两假”时段，即枯水、洪水期和“十一”、春节法定长假时段。

（二）装备水平应上一个台阶

为不断提高人命救助的快速、高效能力，还需建造一批适应各区段不同水文条件的新型巡航救助一体化的海巡艇。

（三）建立水上安全指挥、决策管理和通信应急系统

按照基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的水上交通安全监督管理体系的目标，以信息化带动管理现代化，进一步加强基础工作建设，为海事工作的持续发展打好基础。建立全市水上安全信息中心，以计算机网络为纽带，以大型数据库系统和电子通讯技术为支撑，服务于全市的水上安全管理和监督。在资阳市雁江港区设立资阳市海事中心，海事中心设置专用泊位，建立雷达监控和GPS卫星定位监控系统，建筑面积6000m2。

为保障资阳港水上交通安全，实现海事信息交换、传输的网络化，保证海事系统进行船舶、船员管理的科学有效。应对资阳港水上安全监督系统进行全面改造，建立覆盖全市的水上安全监督信息主干网，形成具有国际先进水平，连接全国海事系统，涵盖主要业务的海事Internet网络系统。提供网络数据、视频、话音业务三网合一方案。充分满足海事多业务、高带宽、多媒体业务应用的需求，为资阳港实现“电子海事”打下坚实的基础。

硬件网络结构主要由雁江港区与乐至港区、安岳港区两级网络组成。各港区的作业区内部使用局域网络连接；雁江港区与省海事局、市海事局及雁江港区与各港区之间使用帧中继专线网络连接，实现现场监控图像传送。系统配置应具有高可靠、高性能、多业务支持和良好的可扩展能力。

应用软件包括船舶管理、船员管理、事故与应急、船载客货管理、行政办公及法规管理等子系统，可以实现上述各项工作信息交流的网络化、业务处理的计算机化。

通过系统建设，可以为资阳港提供一个高水平的完整、适用、先进、可靠、高速的信息通道，实现水上安全监督系统范围内业务处理的计算机化和信息共享，实现办事高效、运转协调、行为规范的工作目标。

建成后的网络将形成与全国海事系统上下贯通的网络平台，充分满足海事系统的日常办公、电子邮件、VOIP、Video Over IP等业务的高效、可靠、统一承载，并且充分满足海事系统业务迅猛发展的需求空间。

### 二、消防规划

为满足消防的要求，资阳港各作业区配备必要的消防器材和设备。加强各作业区供水管网建设，供水管直径不应小于100mm，其压力不小于0.1MPa。加强消火栓建设，在各作业区道路一侧设消火栓，在道路交叉路口必须设置室外消火栓，消防栓设置间距不大于120m。各作业区应做到消防通道能100%达到建筑物。

第七章  环境影响评价

第一节  港口环境现状

2017年8月4日，交通运输部制定印发《关于推进长江经济带绿色航运发展的指导意见》（交水发﹝2017﹞114号，以下简称《指导意见》），《指导意见》总体要求阐述了指导思想、基本原则，提出了总体目标及生态保护、污染排放控制、资源能源利用、运输组织四方面的具体目标，到2020年初步建成航道网络有效衔接、港口布局科学合理、船舶装备节能环保、运输组织先进高效的长江经济带绿色航运体系，航运科学发展、生态发展、集约发展的良好态势基本形成。

四川省属于长江经济带中的九省之一，根据《四川省“十三五”内河水运发展规划》及相关专项规划，全省规划的重点港区为“六港”，即宜宾港、泸州港、乐山港、广元港、南充港、广安港。同时按照“一市一港”的原则，四川省人民政府批准的《四川省内河航运发展规划》（2001-2050）将资阳港列为二类港口。同时根据《四川省交通运输厅航务管理局关于进一步明确资阳港层次的复函》，将资阳港列为四川省“一般港口”。经国务院批准，根据2004年7月发布的《编制环境影响报告书的规划的具体范围（试行）》文件，仅主要港口和地区性重要港口总体规划需编制规划环境影响评价，其它及一般性港口不做要求，因此资阳港总体规划无需单独做规划环境影响评价。鉴于规划完整性，本章仅依据《港口总体规划编制内容及文本格式》中的环境影响评价章节要求及格式进行编制。

在资阳港规划岸线范围内，雁江港区除现有的临江寺、太子、董家坝、晏家坝等作业区占用部分岸线外，其他规划的作业区及码头岸线基本处于未开发或少部分开发状态，乐至和安岳港区基本为小规模客运码头。资阳港大部分环境状况基本是以农业生态系统环境为主，环境质量较好。根据资阳市生态环境局现有环境监测资料，综合分析资阳港环境现状。

### 一、水环境质量现状

根据《资阳市水生态体系综合规划》（2017-2025），资阳废污水排放随着生活和工业用水增长急剧增加，沱江水系都受到不同程度的污染。资阳市国省控 4 个水质监测断面中， 2012 年到 2016 年 I～ III 类水质监测断面达标率从 100%下降到 0，IV～V 类水质从 0 上升到 75%，劣 V 类水质从 0 上升到 25%，阳化河巷子口、沱江幸福村（河东元坝）、沱江拱城 铺渡口 3 个国考断面，2016 年至 2017 年 1-7 月全部没有达到国家要求。市级监测河流蟠龙河、岳阳河部分断面水质由III 类水降到劣 V 类水。

### 二、大气环境质量现状

城区环境空气质量SO2、NOx、TSP均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。随着城市化进程加快，机动车数量增加，氮氧化物污染与其他城市一样呈现缓慢上升趋势，城市的空气污染已由煤烟型向机动车尾气排放与煤烟混合型污染转化。近几年随着环保意识增强，环保政策方针落实到位，资阳空气质量有大幅度提升，2019年当年，截至2019年11月，仅1、2月份不超过10有轻、重度污染，其它月份空气环境质量优良率基本可达到100%。根据资阳市环境监测中心站空气自动站监测数据，2019年截至11月份，码头主要分布区（雁江区）可PM10和PM2.5平均浓度为42.1μg/m3、31.3μg/m3，二氧化硫平均浓度约为7.1μg/m3、二氧化氮平均浓度为24.2μg/m3，一氧化碳平均浓度为0.75mg/m3，臭氧平均浓度为145.7μg/m3。臭氧仍然是城区环境空气质量中主要污染物。空气污染的地域规律为：城区内污染重于城郊外。大气污染的季节规律为：冬季＞春季＞秋季＞夏季，对城区环境空气质量进行综合评价的结果为：空气污染属轻度污染，主要是臭氧所致。资阳港现有港区空气质量基本为优良。

### 三、环境质量现状

资阳城区功能区噪声污染有减缓趋势。城区各类功能区中，居民文教区夜间和交通干线道路两侧夜间的全年平均等效声级均超过国家标准。居民文教区昼间、一类混合区、工业集中区昼间和夜间全年平均等效声级均达到国家标准。在城区功能区中交通干道两侧昼间、夜间等效声级值高，呈逐年上升的趋势，道路两旁高楼林立，不利于声波扩散。交通噪声是城市主要污染源，影响市民的正常工作生活和身心健康，资阳港现有作业区声环境基本达标。

第二节  对环境可能造成的影响分析

### 一、主要污染源和污染物

根据资阳港吞吐量预测，2025年、2030年、2040年全港吞吐量将分别达到640万t、778万t、946万t。其中产生污染源和污染物较大的货种有化肥、矿建材料、纺织等。随着港口建设和营运，将产生多种污染因子，对环境产生一定影响。各阶段主要污染源和污染物分析如下：

（一）港口建设期的主要污染源和污染物

港口建设期的主要污染源来至爆破工程、基础工程、主体工程、土石方工程等。这些工程在施工中产生的污染物有粉尘、噪声、水土流失、施工设备排放的有害气体等。

（二）港口营运期的主要污染源和污染物

⑴ 粉尘

主要来源于煤炭、水泥、化肥、矿建材料、粮食等在装卸、运输过程中产生的粉尘；以及煤炭、矿建、水泥等的堆场在自然力作用下的二次扬尘和生产、生活辅助设施等使用燃料生产的烟尘等。

⑵ 污水

——含煤、矿污水：来源于洗煤水，煤炭、矿石码头的堆场径流雨水，码头面、皮带机廊道等处的冲洗水及渗漏含煤、矿污水。

——生活污水：主要来源于港区食堂、浴室、厕所及船舶生活污水等。

——船舶产生的油污水、洗舱水等。

⑶ 有害气体

港区内燃煤或油的锅炉，进出港汽车、船舶和油品装卸等排放的有害气体。如：SO、CO以及氮氧化物等有害气体。

⑷ 固体废弃物

港区垃圾包括生产和生活垃圾。

——生产垃圾：主要包括货物杂质、作业衬垫料；机修、维护性废物、油渣泥、废工具；锅炉废渣等。

——生活垃圾：包括食物残渣、卫生打扫物及一切生活废弃物等。

——船舶垃圾：包括甲板、货舱衬垫料、扫舱物料以及船上人员生活活动产生的卫生清扫物、食物残渣和厨房垃圾等。

⑸ 噪声

港区噪声分流动源和固定源两种，主要是进出港的汽车、船舶及港区内各种装卸、运输机械作业时产生的噪声。

### 二、港区可能出现的生态变化

随着资阳港新作业区的开发，老作业区的扩建和改建，港区可能出现的生态变化主要有以下几个方面：

⑴ 港口建筑施工、深水港池、进港航道疏浚等改变了原有地理环境，会对水中生物和水质造成一定程度的污染。

⑵ 新建作业区对水域的征用，使水域功能发生改变，可能由三类水域（渔业和水产养殖）变成四类水域（工业用水和港口水域），水生物种类、数量分布将产生一定程度的变化。

⑶ 由于港口建设，各种工程的实施和陆域的扩大，港区近岸的水文动力条件将发生变化，会对水中生物和水质造成一定程度的影响。

⑷ 进出港运输船舶活动频繁，会对水域内的生态环境造成影响，水质受到一定程度的污染。

⑸ 由于开山取土、占用土地，如不及时进行水土保护，将会对山地植被和陆地生态系统产生不利影响。

⑹ 散货（煤炭、非金属矿石、矿建材料）、油品挥发烃、交通车辆和船舶排出的有害气体等，从而增大污染负荷，对大气环境造成一定污染，大气质量会有所下降。

⑺ 随着港口发展，人员及车辆来往频繁，资阳市原来的自然生态环境将受到影响，特别是港区附近，将逐步演变为港口城市生态环境，城市景观将发生变化。

第三节  环境保护规划

### 一、环境保护规划的目的

环境保护规划的目的在于处理好港口建设与环境保护之间的关系，解决港口发展与环境保护之间的矛盾，有效防止和解决港口建设带来的环境影响，防止港区生态环境的破坏和污染，使港口建设和环境保护协调起来，建设安全、舒适、优美的港口环境。力争环境污染和生态得到基本控制，基本达到四川省和资阳市对资阳港环境质量的要求，实现资阳市经济的可持续发展。

2015年国务院发布《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，简称“水十条”），在其首要任务“全面控制污染物排放”里，提出“增强港口码头污染防治能力，加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力”的任务要求。

### 二、港区环境污染控制目标

⑴ 港区大气环境，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准，散货作业执行交通运输部标准JT2006-84。

⑵ 港区水域环境，执行GB3838-2002的《地表水环境质量标准》三类水质标准。

⑶ 作业区现场，执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）中的三类标准；办公区及居住区执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）中的二类标准。

⑷ 充分考虑作业区和公路两旁的绿化用地，绿化率不低于规定标准。

### 三、环境保护规划和治理措施

环境保护及治理是对港口建设和装卸过程中产生的污染源加强控制，通过各种不同的处理方法达到治理的目的。要从总体上全面考虑，根据各港区特点，分轻重缓急，一步到位的原则，对危害较大的污染物应根据技术和经济条件，优先采取可行的措施，然后根据当地的技术和经济条件，再推出其他措施并且不断完善和改造已有措施。

（一）港口施工期污染防治措施

爆破工程使用先进技术，实行定向爆破。港口疏浚工程应严格执行在指定的抛泥区抛泥。在抛泥区设置防污膜与投加絮凝剂相结合的办法，最大限度地减少悬浮泥沙流失量。实现复土造地，事后绿化恢复植被，防止水土流失，加强陆域生态环境保护。

（二）港区环境保护措施

⑴ 粉尘防治

煤炭粉尘采用湿式防尘为主，干式除尘为辅的方法。接卸漏斗、皮带机转接处和堆场周围可以采用喷水降尘。皮带机设全封闭廊道或者防尘罩，码头周围可设防风林、防风网或者挡风墙等。

大宗矿建、砂石料等，可根据装卸工艺不同，采用洒水降尘、干式除尘、密封罩等加以控制。

港口配置洒水车、清扫车，及时洒水清扫、消除道路扬尘。在港区四周和道路两旁布设防护林，抑制扬尘，隔音降噪。

⑵ 港区污水防治

煤污水的防治措施：煤炭堆场冲洗水、煤船压舱水、雨水等含煤污水应收集到煤污水处理站，经沉淀絮凝回收煤泥作燃料，净化后的水循环供煤堆场喷水使用。

船舶污水：新建船舶应安装油水分离器，未安装油水分离器的，应当配置油水接收船、船舶自身配置临时贮存舱等，由港口统一接收处理，进行综合利用。船舶生活污水在港口不能直接排放，集中收集后纳入污水处理厂净化处理。

港区其他生产、生活污水纳入当地城镇污水处理系统。

⑶ 噪声防治措施

港区应选用低噪声的装卸设备，对高噪声的设备应限制使用，必要时应采取隔声、消声设计及操作人员配备防护用品。对设备要妥善维修和保养，避免由于螺丝松动而带来的震动和附加噪声。

⑷ 垃圾清运处理措施

作业区应设置垃圾接收站，配备垃圾箱和垃圾接收车及清扫人员，对陆地和船舶垃圾集中清送到垃圾处理站，不得随意向水中倾倒。

⑸ 开山填河、车辆运土，施工单位应配置洒水车等除尘设备，泄露泥土应设专门人员及时清扫，必要时车辆运土应加防尘罩。

⑹ 航道挖泥，禁止向水域乱抛，抛泥区应取得有关部门批准。

⑺ 进行水土保持，施工期应注意土壤植被保护，减少危害程度，减少水土流失，必要时采取一些工程措施。

⑻ 水上安全应急措施：将来各类船舶进出港艘次数量大大增加，船舶碰撞、搁浅、火灾、沉没等各种事故均带有突发性、偶然性，来势突然、破坏性强，导致水陆域生态环境严重污染。因此港口必须有相应的救助、打捞、水上安全的配套应急措施。

(9) 按照船舶污染物联单制度的要求规范并加强对于船舶污染物的接收、转运及处置行为的全流程监管，制定《船舶污染物的接收、转运及处置联单制度》和《船舶污染物接收、转运及处置联动监管制度》，建立交通、渔业、环保、城市管理等各部门联动监管机制。

（三）强化管理手段

建设初期，就应严格执行国家各项环境法规，评价工程对自然环境的影响范围和程度，进行排污总量控制，采取有效措施和对策，以确保经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

⑴ 提高环境保护意识，进行环保教育，投产前工作人员进行培训上岗。

⑵ 制订应急计划和各项规章制度，对专业泊位及敏感区域执行排污总量控制。

⑶ 设置港区环境监测站，配备必要的仪器设备及化验人员。

⑷ 坚持“以防为主，防治结合”的原则，在工程设计审查、施工验收、营运各环节，最大限度减少物料流失，提高回收资源利用程度。减少污染物排放，对排放有毒废物，必须进行净化处理达标排放。

⑸ 坚持“谁污染、谁负责、谁治理”的原则，港口建设必须坚持“三同时”（环境工程与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投产）的规定。

⑹ 工程设计，必须坚持从规划选址、立项、平面布置、工艺流程、主要设备等方面考虑环境保护的内容，否则不予立项、审查和验收投产。

第四节  环境影响评价

### 一、港口开发、扩建和改建工程对生态和环境的影响

⑴ 港口工程主要环境问题是施工期间因水下平整、疏浚、进港航道整治工程改变了原有地理环境，会对水中生物和水质造成一定程度的污染。

⑵ 主体工程和土建工程修建时需用大量的砂石料、水泥等建材，通过交通运输工具和各种机械工具输送与施工，从而产生粉尘、废气和噪声等对环境有一定影响。

环境影响的特征：污染影响是短暂的，有针对性的采取防治对策，加强管理和监测，发现问题及时解决，使港口建设对环境影响减少到最小范围和最低限度，施工结束后，大部分环境质量尚可逐步恢复。

### 二、 港口营运期对环境的影响和变化趋势

⑴ 对大气环境质量的影响和变化趋势

港口营运期间对大气污染主要因素是港口装卸大宗散货（煤炭、矿石和水泥等）产生的粉尘及各种装卸车辆产生的尾气。

由于在规划期内依靠科技进步，采取先进的装卸工艺设备，并对粉尘及其他有害气体等采取有效治理措施，使粉尘、烃类、二氧化硫、一氧化碳和氮氧化物等排放系数呈逐年下降趋势。资阳港将可以保持二级环境空气质量标准。

⑵ 对水环境质量的影响和变化趋势

在规划期内，随着防污染措施的全面实施以及对新建、改建和扩建的工程环境保护措施的加强，对达到水环境质量标准是可以实现的。

港区生活污水和集装箱洗箱污水排放逐年增加，可能会使水质下降，但建港同时随着城市基础设施的完善，污水处理厂的建立，使资阳港水质控制在Ⅲ类水域水质标准。

在规划期通过对洗箱污水和生活污水等采取各种治理回收措施以后，预计污水中污染物排放负荷可以达到资阳市总量控制要求。

⑶ 噪声对环境的影响评价

港区噪声源主要是装卸机械和交通车辆噪声。在总体规划中考虑了防治措施，将港口作业区与生活区保持合理的间距，并以绿化带隔离。在机械设备选用上，选用低噪声设备或者采用减振、隔声和消声措施。由于疏港公路的建设和交通行驶路线的合理选择，交通噪声将有所下降，预计港区内噪声将达到环境功能区的要求。

第八章  港口总体规划与相关规划关系

### 一、与土地利用总体规划的关系

（一）规划简介

资阳市土地利用总体规划控制指标：到2020年，全市建设用地总规模控制在75900公顷以内，耕地保有量目标为310786.66公顷，基本农田保护目标253153.33公顷。按照“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，贯彻耕地总量动态平衡的要求，在保证农业用地的前提下，统筹兼顾各业用地，合理调整土地利用结构，优化配置部门用地，开发利用与整治保护相结合，实现土地利用的经济、社会、生态效益的统一。

（二）与土地利用总体规划的关系

港口土地利用的特点，是滨河建设，在码头结构上考虑尽量利用河边滩地及洪水易淹没的河边低地，在港口规划上尽量配合土地利用总体规划的执行。

资阳港总体规划是在土地利用总体规划的基础上进行的，但资阳市目前执行的《土地利用总体规划》，已不能满足撤地设市城市建设、经济社会发展要求，与当前资阳经济发展不相适应。在开展本规划工作之前，听取了相关部门的意见和建议，由于本规划先于《土地利用总体规划》完成，建议在进行《土地利用总体规划》修编时，把港口总体规划的相关内容纳入其中，使港口建设得以顺利实施。

### 二、与城市总体规划的关系

（一）规划简介

根据《资阳市市域城镇体系规划和资阳市城市总体规划（2017－2035）》，城市发展目标是：发挥同时接壤成渝、毗邻成都天府国际机场的优势，将资阳建设成为成渝门户枢纽、临空新兴城市，与成渝共同构成国际化城市地区。

2020 年实现贫困人口如期脱贫，成渝门户枢纽、临空新兴城市建设取得重大进展，与全国全省同步全面建成小康社会。实现经济综合实力、人民生活质量、生态文明建设、文化繁荣发展、现代治理能力再上新台阶。2035 年成渝门户枢纽、临空新兴城市全面建成，基本实现社会主义现代化。经济实力明显增强，现代产业体系和先进制造强市基本建成，经济发展质量效益显著提升。治理体系和治理能力现代化、公共服务均等化基本实现，社会文明程度达到新的高度，生态环境根本好转，人民生活更为宽裕。2050 年与成渝共同构成国际化城市地区，建成美丽繁荣怡然资阳，经济实力、综合实力迈上更高台阶，社会文明程度显著提升，治理体系和治理能力实现现代化，人与自然和谐共生，共同富裕基本实现，全市人济实力、综合实力迈上更高台阶，社会文明程度显著提升，治理体系和治理能力实现现代化，人与自然和谐共生，共同富裕基本实现，全市人民享有更加幸福安康的生活。

图8-1 资阳市空间开发模式图（2006—2020）

（二）与城市总体规划的关系

城市总体规划是充分把握成都天府机场建设、城市发展重心“东进南拓”等历史性机遇，在空间发展方向和功能布局方面主动对接成都，依托成资之间的复合交通走廊，共同构建成都-龙泉驿-简州新城-简阳城区-资阳的先进制造业协同发展轴（简阳-资阳段与沱江发展轴重叠），以及双流机场-天府新城-三岔湖旅游区-空港新城-天府机场-资阳的新兴经济协同发展轴，借力成都推进资阳各项产业的加速发展。推进天府机场临空经济区成都片区与资阳片区的分工与协作，加强成资交界区域的老鹰水库、沱江等重要生态功能地区的联合保护。生产功能依托成-资区域交通走廊布局在城区西侧，衔接天府新区的东翼产业功能带。高端功能在城区西北-东北布局，衔接天府新区的高端服务功能集聚带。生活功能沿沱江布局，与沱江上游城镇共同形成资阳-简阳沿江生活走廊。整合优化内河航运系统，构筑资阳特色的水上交通系统。沱江航道等级近期保持七级，远期达到五级。在沱江西岸国道351 南侧建设新的货运码头，取消规划城区内的其他货运码头。结合旅游观光发展建设旅游码头。

图8-2 资阳市城市总体规划（2017—2035）

港口作为城市的基础设施建设，目的就是为城市的贸易往来提供安全、便利的运输服务。资阳港总体规划根据《资阳市市域城镇体系规划和资阳市城市总体规划（2017－2035）》的指导思想，充分考虑了资阳市城镇体系规划、主城区布局结构以及功能定位、工业与仓储布局规划、综合交通体系规划等相关内容，再进行各作业区的布置。形成了港口规划与城市布局规划良好密切的配合。总的来说，本次港口规划是与城市总体规划协调一致。

### 三、与城市综合交通体系规划的关系

（一）规划简介

根据《资阳市城市综合交通体系规划（2016）》，总体目标是构建新交通系统，面向城市空间拓展和区域一体化发展要求，构筑内外畅达、集约高效、融入区域一体化的综合客货运输体系，以满足城市自身不断增长的客货运输需求和不断提高的运输服务质量要求，同时引导城市交通走上结构和谐、生态集约的可持续发展之路。资阳市确定构建“一轴四带”的城镇空间布局结构和“一核、两极、多点”的航空城镇群体系；

一轴：打造成都—天府新区—天府国际机场－资阳发展轴；

四带：依托市域范围内重要高速公路，打造资潼、渝蓉、遂资眉和内遂四条发展带；

一核：以资阳中心城区为核心，打造市域航空都市区；

两极：指将安岳、乐至两个县城——打造成为市域城镇群的两个次级增长极；

多点：全市培育重点镇共计13个（雁江区的临江镇、迎接镇、中和镇、伍隍镇、小院镇，以及安岳县的形成“643”等级结构。

（二）与城市综合交通体系规划的关系

根据《四川省内河水运发展规划》，综合利用水资源、航电结合、联合建设、滚动开发、渠化航道、发展航运的发展思路，联合成都、内江、自贡、泸州等沱江沿线城市，争取对沱江进行综合整治利用，规划按照五级航道的要求，共同向上争取航运改造项目支持，改善沱江河道的通航能力。水运布局上主要以沱江为主干线，整治航道，使之达到五级航道，加强港口码头建设，重点建设改造东门港码头作业区，新建侯家坪货运码头作业区和南门青年林、白沙坝3个旅游码头。与城市综合交通体系规划是一致的。

图8-2  2030年资阳城市空间结构图

### 四、与资阳市全域水生态体系综合规划的关系

（一）规划简介

根据《资阳市全域水生态体系综合规划（2018）》，《规划》通过“加速毗河调水，增强水源保障；突出河流主线，构建生态廊道；加强河湖连通，优化水网格局；建设海绵城市，统筹流域治理；推进智能水务，提升管理水平”的规划措施，梯次推进全域水生态体系建设。着力在“水资源保障、水安全构建、水环境治理、水景观提升、水产业策划以及智慧水务”等六个方面，推进水源开发、节水治污、饮用水源地保护、河道综合整治、农田水利建设、河湖湿地、水系连通、滨水绿道、再生水利用、中心城区海绵城市构建与内涝防治等建设任务。按照水生态系统建设六大体系构建目标与任务，全市新建扩建19 座中小型水库，调水和引提水工程（含城市供水工程）17 项，灌区续建配套与节水改造、节水型社会建设156 项；新建（提升）堤防76.5km、储备移动式防洪墙34.5km，中小河流综合治理33 段，山洪沟治理36 条，海绵城市建设工程62 项，防洪非工程措施1 项；入河排污口整治608 个，中心城区管网建设及改造工程11 项，污水处理厂建设工程95 座，污泥处理厂建设工程3 座，有机肥厂建设工程3 座，再生水厂建设工程8 座，黑臭水体整治及流域水环境综合治理工程44 项，工业园区污水污染治理工程4 项，乡镇饮用水水源地保护工程61 项，重点流域水土流失治理611.70 km2，环境监管能力建设工程15 项；市（县）城区综合整治河流廊道18 条，新建河湖湿地26 个，河湖连通微循环工程23 项；滨水城镇景观改造提升37 项，水文化旅游区建设提升工程27 项，旅游业发展重点乡镇19 个；智慧水务管理系统平台建设5 项。《规划》总投资规模达1302 亿元，其中“十项重点工程”投资286亿元，为资阳奋力打造成渝经济区成渝城市群发展战略支点、新兴增长板块提供坚实的水利支撑。

（二）与水生态体系综合规划的关系

规划资阳市全域构建“一核两城、一江两流域三渠系、六廊十五湖百节点”的水生态体系总体布局，形成中心突出、纵横交错、点面结合、水绿连通、功能完善、健康和谐的水生态体系。统筹沱江流域、涪江流域综合治理。沱江：打造为一江清流、宜居水岸；加大引沱济九，提升沱江过境水开发利用，借水还水，保障生态环境用水。本次港口规划是与该规划协调一致。

### 五、与临空经济区总体规划的关系

《资阳临空经济区总体规划》将资阳临空经济区定位为对接成渝、面向国际的临空制造业基地，创新经济综合服务发展区和富有蜀乡文化特色的生态宜居新城，规划结构布局为“一城一区多镇，两轴两带多组团”。

“一城”：临空生态城。指紧邻资阳中心城区西侧，聚集商务办公、教育科研、主题园区、特色商贸、临空产业等功能，形成职住平衡的绿色生态宜业宜居的临空新城片区。

“一区”：中部生态涵养区。在资阳临空经济区中部结合现状山体，营造各功能版块之间的生态绿廊，并以山地田园综合体为主要开发模式，形成临空区链接各功能版块之间具有绿色休闲功能的生态涵养区。

“多镇”：沿沱江特色小镇群。沿沱江形成多个特色小镇，小镇建设应当以绿色生态为发展原则，依托现有生态本底，植入文化艺术、医疗康养、绿色休闲等功能，形成镶嵌于生态基地中具有龙头企业引领的特色小城镇群。

“两轴”：成资大道创新发展轴和成渝制造产业发展轴。沿成资大道形成东西向连接成都空港新城、天府新区科学城和沱江以东地区创新产业发展轴。沿成渝高速南北向连接各个城市组团，以制造产业为主要特征的产业发展轴。

“两带”：沱江风光带和九曲河活力带。沱江风光带以小镇风貌特色和自然河流风光为主要特征。以九曲河开敞空间串联多个城市功能中心，形成城市活力带。

“多组团”：多个城市组团形态特征。以自然界线和城市主干路网形成的城市建设用地组团。

总的来说，本次港口规划是与该规划协调一致。

第九章  问题与建议

（1）推动综合交通运输大数据发展，保障水运行业高效发展

根据交通运输部关于印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025年）》的通知，到2025年，力争实现以下目标： 
    综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。政务大数据有效支撑综合交通运输体系建设，交通运输行业数字化水平显著提升。综合交通运输信息资源深入共享开放。大数据在综合交通运输各业务领域应用更加广泛。大数据安全得到有力保障。符合新时代信息化发展规律的大数据体制机制取得突破。综合交通大数据中心体系基本构建，为加快建设交通强国，助力数字经济勃兴提供坚强支撑。

其中水路运输是综合交通运输体系的重要组成部分，水运具有运能大、运距长、能耗低、污染小的比较优势，是综合运输体系中最符合节能、环保和可持续发展要求的运输方式。水运行业的结构需要大数据、信息化技术的引领和支撑。结合网络强国，通过搭建数据共享平台，信息化统一管理，才能保障水运行业高效发展。

（2）加强政府的宏观管理职能，保证港口规划的顺利实施

资阳港具备优越的地理位置、较好的建港条件、丰富的腹地资源和良好的城市依托。但目前岸线利用分散、混乱，各自开发、分散经营，难以形成规模、集约化程度低。更为严重的是，有可能造成不可再生的宝贵岸线资源的不合理使用甚至浪费。为此，建议有关政府部门从战略高度认识到保护和合理开发港口岸线资源的重要意义，总结吸取国内外港口发展的经验和教训，切实加强政府的宏观管理职能，统一岸线开发与利用审批权，确保港口健康、稳定、协调发展。资阳市应对后方陆域进行规划，控制好土地用途，为未来发展留有空间，为物流园区、临港企业入住创造条件。

资阳市人民政府可授权主管港口工作的行政职能部门行使以下基本职能：掌握执行政策、统筹规划、信息引导、组织协调、提供服务和检查监督。即：贯彻执行国家、省、市关于港口工作的方针、政策、法律、法规；制定港口发展规划；统一管理岸线、水域开发利用及建设项目的审批；提供信息、港口配套服务，监督港口服务质量、安全、消防、环保等。

《资阳港总体规划》是今后相当长一段时期内港口发展的蓝图，也是指导和促进资阳港持续、健康发展的依据，规划经上级主管部门批准后，有关部门应严格按照总体规划，分期组织实施。

（3）政府加大对航运的投入

沱江航道滩险、水利枢纽碍航等问题未得到实质性解决，使沱江干线航道的主通道作用未得到充分发挥。沱江干线货运船舶平均运距仅为6-9公里，难以发挥水运长距离运距的经济比较优势，制约了船舶营运范围。

内河航道、港口是国民经济和社会发展的重要公益性基础设施，它所发挥的效益主要体现在综合社会效益上。资阳港水运基础设施投入少、底子薄，必须经过一段较长时间的投入及扶持，增强自身实力，才能走上良性循环的轨道。因此，港航建设和发展应以政府财政投入为主。各级政府应给予优惠政策，并请国家、省财政加大投资力度，以保证内河航道、港口建设有稳定的资金来源。

（4）大力推进沱江航道等级提升。

资阳市境内主要通航水域有沱江、阳化河、清流河等，其中沱江为Ⅶ级航道、其他水域均为等外级航道。沱江是长江上游左岸一级支流，沱江资阳段通航河段全长74km，自雁江区临江镇入境、雁江区伍隍镇人工滩出境。自北向南纵贯雁江区。航道现状等级为Ⅶ级，最低通航水位保证率90%，规划航道等级为Ⅴ级。

沱江资阳段经过历次整治和建设，现已分别修建了王二溪电站、南津驿电站、等2座枢纽，抬高通航水位，减缓水流速度，大幅度改善航道通航条件。但由于董家坝、临江寺2座枢纽未建，导致沱江资阳段南津驿库尾以上为天然河段，通航水位、水深变幅较大，规律性差，给船舶航行带来许多困难，同时为提升港口货运效率，船舶尺度逐渐大宗化，目前航道等级严重影响沱江航运和港口发展，建议大力推进沱江航道等级提升，为促进地方经济发展提供强力支撑。

（5）开辟筹资渠道，争取政策倾斜，加快港口建设

多年以来，资阳航道、港口基础设施建设投资单一，应积极采用BOT、TOT模式利用外资等多渠道融资方式参与港航建设。给予一定的优惠政策，吸引社会资金和民间资金投入航道、港口等经营性项目中。

资阳港今后的建设规模较大，投资强度较高，不可避免地存在建设资金短缺问题，为此必须广开投资渠道。除积极争取国家投资、贷款外，还可以采用“政府搭台，企业唱戏”，本着共同投资，共同受益的原则，积极推行港口建设、经营、管理中的股份制方式，提高企业的经营效益。此外，政府还应对港口企业进行政策倾斜，鼓励以港口为龙头的土地开发，在港区附近划拨一定数量的土地给港口企业经营开发，允许港口企业结合城市发展，大力发展仓储、物流、商贸及服务等产业，其收益用于港口建设和还贷，提高港口自身造血机能，逐步实现自我滚动发展的良性循环。

（6）加强港口软、硬环境建设，加强港口集疏运通道建设

资阳港要实现发展目标，特别是要成为西部地区重要港口，必须在高标准建设基础设施等硬环境的同时，加强港口的服务水平、信息化建设、人才培养、管理水平等软环境的建设。

加紧铁路集疏运通道的建设，实现铁水联运；疏港交通对城市交通的干扰较大，必须协调好疏港交通与城市交通的关系，与城市主要干道和国道主干线的衔接宜采用立交方式，有条件时建设穿越城区的半封闭式的疏港专用公路，以便形成通畅快捷的疏港交通。

（7） 注重港口开发过程中的科学性

资阳港深水岸线资源有限，港口建设现在已经进入快速发展阶段，而有相当一部分港区地形地质、水文、气象、水流条件、防洪以及所在岸段泥沙淤积等自然条件方面的资料尚不完整。因此，必须重视港口开发过程中的科学性，切实重视港口建设前期科研工作。

绿色水运理念需进一步宣传，高效运输组织推广缓慢，水铁、水水联运水平较低，港口岸电推广应用程度较低，大部分水运生活污水接收处理设施存在空白，老旧运输船舶拆解改造和LNG动力船舶建造的工作推进有难度，节能环保监测统计能力薄弱。

（8）加快立法步伐，完善航运法规体系

航道的维护管理、航道行政执法以及航道规划建设和发展，必须要求法律作为坚强后盾，才能进一步促进水运事业的发展。特别是我国加入WTO以后，更需要一系列完整的法律法规体系来规范我们的航道管理和航运发展。《港口法》的颁布实施，填补了我国在交通法律体系中港口立法上的空白，为加快港口新一轮建设步伐，促进水路交通、综合运输的有序发展，提供了法律保障。有关航运法规的实施，可为沱江复航及航运事业可持续发展提供法律保障。

措施与建议：加强政府的宏观管理职能，保证港口规划的顺利实施；开辟筹资渠道，争取政策倾斜，加快港口建设；完善港口软、硬环境设施配套，加强港口集疏运通道建设；注重港口开发过程中的科学性。

附图：

附图1 资阳区位图

附图2 中心城区对外交通系统规划图

附图3中心城区码头布局规划图

附图4资阳港码头规划布置图

附图5 主要作业区及锚地岸线利用规划图

附图6 临庵村作业区散货码头规划图

附图7太子村作业区散货码头规划图

附图8墨池村作业区散货码头规划图

附图9金山村作业区散货码头规划图

附图10晏家坝村作业区散货码头规划图

附图11燕山、顺河村作业区散货码头规划图

附图12飞虹村、迎桥村作业区散货码头规划图

附图13湖广作业区散货码头规划图

附图14侯家坪作业区散货码头规划图

附图15南滩村作业区散货码头规划图

附图16 综合性作业区规划图